Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ I

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

CZĘŚĆ I –dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech  fabrycznie nowych samochodów do odbioru odpadów z tylnym załadunkiem

1.  Śmieciarka dwukomorowa na podwoziu trzyosiowym

| TYP/MODEL …………….…………………….ROK PRODUKCJI ……................ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań Wypełnia Wykonawca |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa musi spełniać następujące warunki: |
| 1. | Skrzynia ładunkowa bez wzmocnień kratowych całkowicie spawana ( spaw ciągły), szczelna |  |  |
| 2. | Zabudowa skrzyniowa dwukomorowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych lub w workach |  |  |
| 3. | Na całej powierzchni bocznej skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zmawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB |  |  |
| 4. | Dno skrzyni wykonane z blachy konstrukcyjnej o gr. 6 mm; |  |
| 5. | Dwa niezależne odwłoki wraz z urządzeniami zasypowymi, |  |  |
| 6. | Pojemność całkowita skrzyni zasypowej min. 21 m3 , komory w proporcji 60/40 |  |
| 7. | Spełniająca wymagania normy PN-EN 1501-1:2011 lub równoważne ; |  |  |
| 8. | Stopień zagęszczenia min. 1:5; |  |  |
| 9. | Wanny odwłoka wykonane z blachy o twardości min; 450 i grubości 8 mm |  |
| 10. | Ściany boczne odwłoka wykonane z blachy o twardości min. HBW 450 i grubości 6 mm; |  |
| 11. | Urządzenie załadowcze do współpracy z pojemnikami o poj. od 120 do 1100 dm3 oraz z drugiej strony 120-360 dcm3 na odpady komunalne (PN-EN 840-2.3,4- DIN 30700 lub równoważne). |  |  |
| 12. | Ruchome, opuszczane burty klapy krawędzi wrzutnika pozwalające na załadunek worków; |  |  |
| 13. | Wrzutnik przygotowany fabrycznie do montażu wagi dynamicznej i systemu RFID; |  |  |
| 14. | Liniowy mechanizm zagęszczenia odpadów; |  |  |
| 15. | Automatyczne podnoszenie zaczepionych pojemników ( dla obu wrzutników); |  |  |
| 16. | Przyciski sterowania prasą i dźwignie opróżniania pojemników po obu stronach pojazdu (odwłoka) za pomocą Joysticków; |  |  |
| 17. | Mechanizm zgniatający z możliwością pracy w trybie ciągłym, pojedynczym lub ręcznym; |  |  |
| 18. | Kamera z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie, umożliwiające kierowcy obserwacje pola pracy za pojazdem; |  |  |
| 19. | Układ uwalniania zakleszczonych pojemników; |  |  |
| 20 | Możliwość sterowania płytami wypychającymi ze stanowiska na zewnątrz pojazdu i kabiny kierowcy; |  |  |
| 21. | Elektroniczny panel operatora w kabinie z możliwością sterowania: |  |  |
|  | a) ścianą wypychającą |  |  |
|  | b) podnoszeniem odwłoka |  |  |
|  | c) wyświetlanie i zapisy w pamięci alarmów |  |  |
|  | d) wybór trybu pracy mechanizmu zagęszczającego |  |  |
| 22. | Regulowany system blokady odwłoka. |  |  |
| 23. | Uszczelnienie na powierzchni styku odwłoka ze skrzynią; |  |  |
| 24. | Na skrzyni załadowczej rozmieszczone po obu stronach przyciski do: |  |  |
|  | a) wysuwania i wsuwania ściany wypychającej |  |  |
|  | b) podnoszenie i opuszczanie odwłoka |  |  |
|  | c) załączeniu pojedynczego cyklu mechanizmu ugniatającego przy podniesionym odwłoku w celu opróżnienia wanny zasypowej |  |  |
| 25. | Układ centralnego smarowania, |  |  |
| 26. | Sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o załączonym biegu wstecznym oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka, |  |  |
| 27. | Z tyłu odwłoka po obu stronach stopnie dla ładowaczy spełniające wymogi bezpieczeństwa pracy; |  |  |
| 28. | Zawór do odprowadzania odcieków z wanny; |  |  |
| 29. | Rynienka na odcieki pomiędzy skrzynią a odwłokiem; |  |  |
| 30 | Zbiornik na odcieki pod skrzynią ładunkową; |  |  |
| 31. | Światła błyskowe zamontowane na odwłoku; |  |  |
| 32. | Światła LED wewnątrz każdego odwłoka; |  |  |
| 33. | Dodatkowe światła LED umieszczone za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boków zabudowy; |  |  |
| 34 | Zbiorniczek z kranikiem do mycia rąk; |  |  |
| 35. | Złącze aplikacyjne do podłączenia urządzenia GPS. |  |  |
| 36. | Lakierowanie skrzyni i odwłoka na kolor RAL pomarańczowy 2011 |  |  |
| 37. | Urządzenie musi posiadać znak CE. |  |  |
| 38. | Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim. |  |  |
| 39. | Radio z odtwarzaczem MP3 z instalacją antenową |  |  |
| 40. | Kolor kabiny pomarańczowy |  |  |
| 41. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 42. | Gaśnica |  |  |
| 43. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 44. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 45 | Trójkąt otrzegawczy |  |  |
| 46. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 47. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 48. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. Przewidziane polskim prawem |  |  |
| 49. | Dokumenty niezbędne do rejestracji śmieciarki (Kopia karty pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu) |  |  |
| Podwozie spełniać następujące warunki: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2022 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła. |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczne obciążenie osi tylnych min. 21 ton. |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa trzecia oś skrętna. |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 23 | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 24. | Światła pozycyjne |  |  |
| 25. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 26. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 27. | Zbiornik paliwa min 300 l |  |
| 28. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 29. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 30. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 31. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 32. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 33. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 34. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu. |  |
| 35. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 36. | Pokrowce na siedzenia |  |  |
| 37. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 38. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 39. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

2. Śmieciarka jednokomorowa na podwoziu trzyosiowym:

| TYP/MODEL …………….…………………….ROK PRODUKCJI ……................ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań Wypełnia Wykonawca |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa musi spełniać następujące warunki: |
| 1. | Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym |  |  |
| 2. | Boki skrzyni ładunkowej wykonane z blachy konstrukcyjnej o grubości min. 4 mm, wykonane z jednolitych arkuszy, |  |
| 3. | Podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie owalnym z blachy trudnościeralnej o grubości min. 4 mm |  |
| 4. | Wanna zasypowa odwłoka wykonana ze stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenia i ścieranie o grubości min. 10 mm, |  |
| 6. | Pojemność skrzyni ładunkowej min. 21,5 m3, przy rozstawie podwozia 3950 mm |  |
| 6. | Objętość kosza zasypowego odwłoka min. 2,0 m3 |  |
| 7. | Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy (szufladowy) z prowadnicami płyty wypychającej umieszczony na bokach zabudowy, |  |  |
| 8 | Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej, siłowniki prasy zagęszczającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, |  |  |
| 9. | W pełni szczelne połączenie styku odwłoka z skrzynią ładunkową, |  |  |
| 10 | Sterowanie mechanizmem załadowczym prasy w cyklu automatycznym , ciągłym, pojedynczym oraz manualnym, |  |  |
| 11. | Cykl sterowania ręcznego z możliwością niezależnego uruchomienia poszczególnych faz, |  |  |
| 12. | Sterowania płytą wypychającą ( usuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy i za pomocą przycisków zewnętrznych. |  |  |
| 13. | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, |  |  |
| 14. | Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa ( stop awaryjny) umieszczony po obu stronach zabudowy, jeden wyłącznik bezpieczeństwa w kabinie kierowcy, |  |  |
| 15. | Minimalny stopień zagęszczenia odpadów 1:5, |  |  |
| 16. | Terminal zamontowany w kabinie kierowcy do obsługi zabudowy umożliwiający m. in. wybór rodzaju zbieranych odpadów, otwieranie i opróżnianie nadwozia, informację o zajętości stopni ładowaczy, dodatkowo monitor z kamerą do obserwacji pola pracy wrzutnika, |  |  |
| 17. | Wyrzutnik typu otwartego do pojemników typu MGB zgodnych z normą PN-EN 840 lub równoważna z przygotowaniem do anten RFID i montażu wagi dynamicznej, |  |  |
| 18 | Wyrzutnik fabrycznie wyposażony w ramiona załadunkowe od pojemników 4-kołowych, |  |  |
| 19. | Maksymalny czas opróżniania pojemników: |  |  |
|  | a) dla pojemników 2-kołowych – max. 8 sek |  |  |
|  | b) dla pojemników 4-kołowych- max 12 sek. |  |  |
| 20. | Wyrzutnik fabrycznie wyposażony w ramiona załadunkowe od pojemników 4-kołowych, |  |  |
| 21. | Sterowanie wrzutnikiem za pomocą dźwigni sterujących ( po oby stronach zabudowy), |  |  |
| 22 | Mechaniczne ryglowanie grzebienia i tarczy krzywkowej, |  |  |
| 23. | Kurtyny antykurzowe/przeciwpyłowe zamontowane na odwłoku, |  |  |
| 24. | Wrzutnik ze składaną klapą umożliwiający obniżenie krawędzi załadowczej w celu załadunku worków, |  |  |
| 25. | Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana i lakierowana na kolor RAL2011 |  |  |
| 26. | Oświetlenie drogowe zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, |  |  |
| 27. | Światło alarmowe „kogut” z przodu i tyłu zabudowy, |  |  |
| 28. | Dodatkowe oświetlenie za kabiną kierowcy doświetlające obszar pracy z boku pojazdu, |  |  |
| 29. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: |  |  |
|  | a) Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu, |  |  |
|  | b) Uniemożliwienia cofanie pojazdem, |  |  |
|  | c) Blokadę pracy układu zgniatania |  |  |
| 30. | System centralnego smarowania zabudowy na smar stały min. 30 pkt. smarnych |  |  |
| 31. | Zbiornik na wodę z kranikiem do mycia rąk, |  |  |
| 32 | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników, całkowicie ocynkowany, |  |  |
| 33. | Wrzutnik fabrycznie przygotowany do montażu komórek wagowych oraz systemu RFID. |  |  |
| 34. | Radio z odtwarzaczem MP3 z instalacją antenową |  |  |
| 35. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 36. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 37. | Gaśnica |  |  |
| 38. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 39. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 40. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 41. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 42. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 43. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 44. | Katalog części zamiennych na nośniku elektronicznym w języku polskim. |  |  |
| 45. | Boki skrzyni ładunkowej z zamieszczoną grafiką według wzoru Zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB |  |  |
| 46. | Dokumenty niezbędne do rejestracji śmieciarki (Kopia karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu) |  |  |
| Podwozie spełniać następujące warunki: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2022 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła. |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczne obciążenie osi tylnych min. 21 ton. |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa trzecia oś skrętna. |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 23. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 24. | Światła pozycyjne |  |  |
| 25. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 26. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 27. | Zbiornik paliwa min 300 l |  |  |
| 28. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 29. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 30. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 31. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 32. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 33. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 34. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu. |  |
| 35. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 36. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 37. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 38. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |

3.Śmieciarka jednokomorowa na podwoziu dwuosiowym

| TYP/MODEL …………….…………………….ROK PRODUKCJI ……................ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań Wypełnia Wykonawca |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa musi spełniać następujące warunki: |
| 1. | Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, wykonana z blachy o gr. min. 3 mm, ożebrowana profilem stalowy, z podłogą płaską wykonaną z blachy trudnościeralnej o gr. min. 4 mm, |  |  |
| 2. | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne w bocznej ścianie, |  |  |
| 3. | Wanna zasypowa odwłoka wykonana z stali trudnościeralnej, odpornej na odkształcenie ścieranie o gr. min. 10 mm |  |  |
| 4. | Pojemność skrzyni ładunkowej min.. 12 m3, |  |  |
| 5. | Pojemność kosza zasypowego min. 2,0 m3, |  |  |
| 6. | Minimalny stopień zagęszczenia odpadów 1:5 |  |  |
| 7. | Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy) z prowadnicami płyty wypychającej umieszczony na bokach zabudowy |  |  |
| 8. | Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone na bokach skrzyni ładunkowej, siłowniki suwaka prasy zagęszczającej umieszczone na zewnątrz odwłoka, |  |  |
| 9. | W pełni szczelne połączenie styku odwłoka ze skrzynią ładunkową |  |  |
| 10 | Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy oraz za pomocą przycisków zewnętrznych |  |  |
| 11. | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 12. | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym – przełączenie w pulpicie kabinie kierowcy na warianty: (do odzysku, zmieszane, BIO, gabaryt, papier) |  |  |
| 13. | Cykl pracy prasy pojedynczy, automatyczny ( możliwość zaprogramowania od 2-5 cykli) lub ciągły |  |  |
| 14. | System sterowania wyposażony w min. dwa wyłączniki stop uniemożliwiające natychmiastowe zatrzymanie cyklu pracy, umieszczone po obu stronach tylnej części odwłoka |  |  |
| 15. | Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarnych min. 30, |  |  |
| 16. | Zabudowa śrutowana, dwukrotnie gruntowana oraz lakierowana na pomarańczowo ( w odcieniu kabiny) |  |  |
| 17. | Oświetlenie według obowiązujących przepisów |  |  |
| 18. | Uchylna krawędź zasypu umożliwiająca łatwy wrzut worków |  |  |
| 19. | Pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemników, całkowicie ocynkowany |  |  |
| 20. | Uniwersalny wyrzutnik do pojemników od 80 do 1.100 litrów zgodny z normą EB 840 lub równoważna oraz pojemników 110 l |  |  |
| 21. | Wrzutnik fabrycznie wyposażony w ramiona boczne do opróżniania pojemników 1 100 l, 4-kołowych według DIN |  |  |
| 22. | Wrzutnik fabrycznie przygotowany do montażu anten RFID oraz komórek wagowych |  |  |
| 23. | Dwa światła alarmowe „ kogut” typu LED |  |  |
| 24. | Układ zwalniający i zatrzymania awaryjnego |  |  |
| 25. | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami, informującymi kierowcę o ich zajętości oraz w przypadku zajętości umożliwiające: |  |  |
|  | a) Ograniczenie prędkości jazdy do 30 km/h do przodu |  |  |
|  | b) Uniemożliwienie cofania pojazdem |  |  |
|  | c) Blokadę pracy układu ugniatania |  |  |
| 26 | Rynienka ściekowa pomiędzy skrzynia a odwłokiem |  |  |
| 27. | Zabudowa wykonana z obecnie obowiązującymi normami |  |  |
| 28. | Boki skrzyni ładunkowej z zamieszczoną grafiką według wzoru Zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB |  |  |
| 29. | Radio z odtwarzaczem MP3 z instalacją i antenową |  |  |
| 30. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 31. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 32. | Gaśnica |  |  |
| 33. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 34. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 35. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 37. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 38. | Katalog części zamiennych na nośniku elektronicznym w języku polskim |  |  |
| 39. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksplatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. Przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 40. | Dokumenty niezbędne do rejestracji śmieciarki (Kopia Karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu) |  |  |
| Podwozie spełniać następujące warunki: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2022 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 270 KM i max poj. 9,3 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3600 mm |  |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 8 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła. |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczne obciążenie osi tylnych min. 11 ton. |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 18 000 kg |  |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Hamulce tarczowe |  |  |
| 14. | Przystawka odbioru mocy od silnika |  |  |
| 15. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 16. | Immobiliser |  |  |
| 17. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 18. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 19. | Klimatyzacja |  |  |
| 20. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 21. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 22. | Centralny zamek |  |  |
| 23. | Czujnik deszczu |  |  |
| 24. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 25. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 26. | Światła pozycyjne |  |  |
| 27. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 28. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 29. | Zbiornik paliwa min 300 l |  |  |
| 30. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 31. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 32. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 33. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 34. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 35. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 36. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu |  |
| 37 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 38 | Pokrowce na siedzenie |  |  |
| 39. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 40 | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 41. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

................................................................................

Kwalifikowany podpis elektronicznym  /