Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ II

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

CZĘŚĆ II – dostawa w formie leasingu operacyjnego samochody z zabudową hakową na podwoziu trzyosiowym

1.  Samochód z zabudową hakowa na podwoziu trzyosiowym

| TYP/MODEL …………….…………………….ROK PRODUKCJI ……................ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań Wypełnia Wykonawca |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa musi spełniać następujące warunki: |
| 1. | Udźwig min. 20 000 kg. |  |
| 2. | Możliwość obsługi kontenerów o wymiarach do 4,8 m do 6,8 m długości. |  |  |
| 3. | Ramię przesuwne z hakiem wymiennym |  |  |
| 4. | Dwa siłowniki główne hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia. |  |  |
| 5. | Wewnętrzna hydrauliczna blokada przesuwu kontenera. |  |  |
| 6. | Elektryczne sterowanie urządzeniem smakowym za pomocą pilota z kabiny kierowcy. |  |  |
| 7. | Automatyczne uniesienie ramienia hakowca nad ramę w czasie przesuwu poziomego lub przesuw ramienia kątowego hakowca z zastosowaniem rolek pomocniczych do przesuwa kontenera |  |  |
| 8. | Przyśpieszony rozładunek kontenera bez zwiększenia obrotów silnika pojazdu |  |  |
| 9. | Skrzynka na plandekę lub siatkę zabezpieczającą kontener |  |  |
| 10. | Dokumenty i instrukcje obsługi w języku polski. |  |  |
| 11. | Badania UDT |  |  |
| 12. | Niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu kompletnego. |  |  |
| 13. | Katalog części zamiennych w języku polskim. |  |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |  |
| 15. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |
| 16. | Książka serwisowa i instrukcja bezpiecznej obsługi w języku polskim. |  |  |
| 17. | Radio z odtwarzaczem MP3 z instalacją antenową |  |  |
| 18 | Kolor kabiny pomarańczowy |  |  |
| 19. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 20 | Gaśnica |  |  |
| 21. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 22. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 24. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 25. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem |  |  |
| 26. | Dokumenty niezbędne do rejestracji śmieciarki (Karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu) |  |  |
| Podwozie spełniać następujące warunki: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2022 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 400 KM i max poj. ( 12-13,5 dm3) |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 4700 +/- 50 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmiany biegów, 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła. |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczne obciążenie osi tylnych min. 21 ton. |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa trzecia oś skrętna. |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Hamulce tarczowe ze sterowaniem elektronicznym |  |  |
| 23. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 24. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 25. | Światła pozycyjne |  |  |
| 26. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 27. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 28. | Oświetlenie robocze za kabiną i z tyłu ramy |  |  |
| 29. | Zbiornik paliwa min 300 l |  |  |
| 30. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 31. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 32. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 33. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 34. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 35. | Kabina 2 miejscowa |  |  |
| 36. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i wysokości min. 1600 mm licząc od podłogi do dachu. |  |
| 37. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 38. | Pokrowce na siedzenia |  |  |
| 39. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 40. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 41 | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

ZAŁĄCZNIK SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

...............................................................................

Kwalifikowany podpis elektroniczny