Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki

na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3  „

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

CZEŚĆ 1 – SAMOCHÓD ŚMIECIARKA NA PODWOZIU TRZYOSIOWYM O POJEMNOŚCI ZABUDOWY MIN. 21 m3

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2020 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmieniania biegów 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczny wariant obciążeniowy min. 21 ton |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa , trzecia oś skrętna |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Zderzak stalowy |  |  |
| 23. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 24. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 25. | Światła pozycyjne |  |  |
| 26. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 27. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 28. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 39. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 30. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 31. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 32. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 33. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 34. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 35. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i min. 1600 licząc od podłogi do dachu |  |  |
| 36. | Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową |  |  |
| 37. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 38. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 39. | Gaśnica |  |  |
| 40. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 41. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 42. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 44. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 45. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 46. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 47. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 48. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |
| 49. | Zbiornik paliwa min 300 l zbiornik |  |  |

Parametry techniczne zabudowy samochodu:

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | OPIS TECHNICZNY | Spełnienie warunków |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa powinna spełniać następujące wymogi: |
| 1 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej trudnościeralnej grubości min 3 mm z podłogą płaską z blachy stalowej trudno ścieralnej grubości min 4 mm |  |  |
| 3 | Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym |  |  |
| 4 | Pojemność skrzyni ładunkowej powyżej 21 m3 |  |  |
| 5 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |  |
| 6 | Objętość kosza zasypowego min. 2 m3 |  |  |
| 7 | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości 3- 8 mm |  |  |
| 8 | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min.10mm |  |  |
| 9 | Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję min. dwukrotnie gruntowana i lakierowana |  |  |
| 10 | Kolor zabudowy pomarańczowy zbliżony do odcienia RAL 2011 |  |  |
| 11 | Zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
| 12 | Zabudowa musi odpowiadać parametrom dotyczącym skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej PN-EN 1501-1 |  |  |
| 13 | Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8 |  |  |
| 14 | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania) Ilość punktów smarnych min 30szt. |  |  |
| 15 | Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. "szufladowy" |  |  |
| 16 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |  |
| 17 | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianie zabudowy |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne wartości- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant: surowce wtórne |  |  |
| 19 | Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |  |
| 20 | Czas opróżniania pojemników 110-240l max. 8 sek. |  |  |
| 21 | Czas opróżniania pojemników 660-1100l max. 12 sek. |  |  |
| 22 | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie |  |  |
| 23 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
| 24 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |  |
| 25 | Wrzutnik ocynkowany i lakierowany |  |  |
| 26 | Wrzutnik mocowany na śrubach w pełni demontowalny |  |  |
| 27 | Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm |  |  |
| 28 | Skrzynka sterownicza umieszczona z boku zabudowy musi posiadać funkcje: |  |  |
| a | Sterowanie wrzutnikiem |  |  |
| b | Start prasy |  |  |
| c | Sygnał dźwiękowy |  |  |
| d | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
| 29 | Siłowniki (dwa) prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka |  |  |
| 30 | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |  |
| 31 | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
| 32 | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku |  |  |
| 33 | Sterownik dla cyklu pojedynczego |  |  |
| 34 | Sterowanie ręczne |  |  |
| 35 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 36 | Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy |  |  |
| 37 | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |  |
| a | Prasy zagęszczającej |  |  |
| b | Podnoszenia i opuszczenia odwłoka |  |  |
| c | Czasu pracy pompy hydraulicznej |  |  |
| 38 | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |  |
| 39 | Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne |  |  |
| 40 | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: |  |  |
| a | Światła hamowania |  |  |
| b | Kierunkowskazy |  |  |
| c | Dwa światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| d | Postojowe |  |  |
| e | Reflektory robocze z tyłu – 2szt. |  |  |
| 41 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |  |
| 42 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty |  |  |
| 43 | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu |  |  |
| 44 | Zbiornik do mycia rąk |  |  |
| 45 | Wyświetlacz na tablicy wskaźników dotyczących zabudowy w języku polskim |  |  |
| 46 | Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce. |  |  |
| 47 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu |  |  |
| 48 | System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa. |  |  |

CZEŚĆ 2 – SAMOCHÓD ŚMIECIARKA NA PODWOZIU TRZYOSIOWYM Z MYJKĄ DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POJEMNIKÓW

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2020 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmieniania biegów 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczny wariant obciążeniowy min. 21 ton |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa , trzecia oś skrętna |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Zderzak stalowy |  |  |
| 23. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 24. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 25. | Światła pozycyjne |  |  |
| 26. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 27. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 28. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 39. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 30. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 31. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 32. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 33. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 34. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 35. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i min. 1600 licząc od podłogi do dachu |  |  |
| 36. | Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową |  |  |
| 37. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 38. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 39. | Gaśnica |  |  |
| 40. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 41. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 42. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 44. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 45. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 46. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 47. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 48. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |
| 49. | Zbiornik paliwa min 300 l |  |  |

Parametry techniczne zabudowy samochodu:

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | OPIS TECHNICZNY | Spełnienie warunków |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa powinna spełniać następujące wymogi: |
| 1 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej trudnościeralnej grubości min 3 mm z podłogą płaską z blachy stalowej trudno ścieralnej grubości min 4 mm |  |  |
| 3 | Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym |  |  |
| 4 | Pojemność skrzyni ładunkowej min 17 m3 |  |  |
| 5 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |  |
| 6 | Objętość kosza zasypowego min. 2 m3 |  |  |
| 7 | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości 3- 8 mm |  |  |
| 8 | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min.10 mm |  |  |
| 9 | Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję min. dwukrotnie gruntowana i lakierowana |  |  |
| 10 | Kolor zabudowy pomarańczowy zbliżony do odcienia RAL 2011 |  |  |
| 11 | Zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
| 12 | Zabudowa musi odpowiadać parametrom dotyczącym skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej PN-EN 1501-1 |  |  |
| 13 | Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8 |  |  |
| 14 | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania) Ilość punktów smarnych min 30szt. |  |  |
| 15 | Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. "szufladowy" |  |  |
| 16 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |  |
| 17 | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianie zabudowy |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne wartości- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant: surowce wtórne |  |  |
| 19 | Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |  |
| 20 | Czas opróżniania pojemników 110-240 l max. 8 sek. |  |  |
| 21 | Czas opróżniania pojemników 660-1100l max. 12 sek. |  |  |
| 22 | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie |  |  |
| 23 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
| 24 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |  |
| 25 | Wrzutnik ocynkowany i lakierowany |  |  |
| 26 | Wrzutnik mocowany na śrubach w pełni demontowalny |  |  |
| 27 | Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm |  |  |
| 28 | Skrzynka sterownicza umieszczona z boku zabudowy musi posiadać funkcje: |  |  |
| a | Sterowanie wrzutnikiem |  |  |
| b | Start prasy |  |  |
| c | Sygnał dźwiękowy |  |  |
| d | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
| 29 | Siłowniki (dwa) prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka |  |  |
| 30 | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |  |
| 31 | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
| 32 | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku |  |  |
| 33 | Sterownik dla cyklu pojedynczego |  |  |
| 34 | Sterowanie ręczne |  |  |
| 35 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 36 | Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy |  |  |
| 37 | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |  |
| a | Prasy zagęszczającej |  |  |
| b | Podnoszenia i opuszczenia odwłoka |  |  |
| c | Czasu pracy pompy hydraulicznej |  |  |
| 38 | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |  |
| 39 | Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne |  |  |
| 40 | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: |  |  |
| a | Światła hamowania |  |  |
| b | Kierunkowskazy |  |  |
| c | Dwa światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| d | Postojowe |  |  |
| e | Reflektory robocze z tyłu – 2szt. |  |  |
| 41 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |  |
| 42 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty |  |  |
| 43 | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu |  |  |
| 44 | Zbiornik do mycia rąk |  |  |
| 45 | Wyświetlacz na tablicy wskaźników dotyczących zabudowy w języku polskim |  |  |
| 46 | Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce. |  |  |
| 47 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu |  |  |
| 48 | System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa. |  |  |
| 49 | Mycie pojemników w systemie zamkniętym |  |  |
| 50 | Możliwość stosowania środków chemicznych |  |  |
| 51 | Zbiornik na wodę czystą min. 1700 litrów |  |  |
| 52 | Zbiornik na wodę brudną min. 1000 litrów |  |  |
| 53 | Zbiorniki wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej umieszczone w zabudowie |  |  |
| 54 | Dwie głowice myjące, rotacyjnie zamontowane na ruchomych ramionach, |  |  |
| 55 | Ciśnienie robocze dysz min. 100 bar |  |  |
| 56 | Pompa wysokociśnieniowa o wydajności min. 15 litrów na minutę |  |  |
| 57 | Wysokociśnieniowy uchwyt do mycia zewnętrznego z przewodem zwijanym na bębnie |  |  |
| 58 | Możliwość mycia dwóch pojemników jednocześnie (od 60 do 360 litrów) lub jednego pojemnika od 660 do 1100 litrów. |  |  |
| 59 | Urządzenie myjące zasilane od pompy hydraulicznej śmieciarki. |  |  |

CZEŚĆ III - SAMOCHODU ŚMIECIARKA NA PODWOZIU TRZYOSIOWYM DO ODPADÓW „BIO”.

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji 2020 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 300 KM i max poj. 10 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 3950 mm (pomiędzy pierwszą a drugą osią) |  |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6. | Skrzynia biegów manualna z automatycznym systemem zmieniania biegów 12 biegowa z dwoma biegami wstecznymi i pedałem sprzęgła |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |  |
| 9. | Techniczny wariant obciążeniowy min. 21 ton |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |
| 11. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 12. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 13. | Druga oś napędowa , trzecia oś skrętna |  |  |
| 14. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 15. | Immobiliser |  |  |
| 16. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 17. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 18. | Klimatyzacja |  |  |
| 19. | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 20. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 21. | Centralny zamek |  |  |
| 22. | Zderzak stalowy |  |  |
| 23. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 24. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 25. | Światła pozycyjne |  |  |
| 26. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 27. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 28. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 29. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 30. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 31. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 32. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie |  |  |
| 33. | Kabina 3 miejscowa fotel drugiego pasażera podwyższony |  |  |
| 34. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 35. | Kabina o głębokości min. 1800 mm i min. 1600 licząc od podłogi do dachu |  |  |
| 36. | Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową |  |  |
| 37. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 38. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 39. | Gaśnica |  |  |
| 40. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 41. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 42. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 43. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 44. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 45. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 46. | Ogumienie w rozmiarze min. 315/80R22,5 na wszystkich osiach. |  |  |
| 47. | Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 48. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |
| 49. | Zbiornik paliwa min 300 l zbiornik |  |  |

Parametry techniczne zabudowy samochodu:

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | OPIS TECHNICZNY | Spełnienie warunków |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa powinna spełniać następujące wymogi: |
| 1 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej trudnościeralnej grubości min 3 mm z podłogą płaską z blachy stalowej trudno ścieralnej grubości min 4 mm |  |  |
| 3 | Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym |  |  |
| 4 | Pojemność skrzyni ładunkowej powyżej 21 m3 |  |  |
| 5 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |  |
| 6 | Objętość kosza zasypowego min. 2 m3 |  |  |
| 7 | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości 3- 8 mm |  |  |
| 8 | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min.10mm |  |  |
| 9 | Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję min. dwukrotnie gruntowana i lakierowana |  |  |
| 10 | Kolor zabudowy pomarańczowy zbliżony do odcienia RAL 2011 |  |  |
| 11 | Zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
| 12 | Zabudowa musi odpowiadać parametrom dotyczącym skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej PN-EN 1501-1 |  |  |
| 13 | Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8 |  |  |
| 14 | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania) Ilość punktów smarnych min 30szt. |  |  |
| 15 | Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. "szufladowy" |  |  |
| 16 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |  |
| 17 | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianie zabudowy |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne wartości- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant: surowce wtórne |  |  |
| 19 | Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |  |
| 20 | Czas opróżniania pojemników 110-240l max. 8 sek. |  |  |
| 21 | Czas opróżniania pojemników 660-1100l max. 12 sek. |  |  |
| 22 | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie |  |  |
| 23 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
| 24 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |  |
| 25 | Wrzutnik typu otwartego przystosowany do montażu przystosowany do montażu systemów wagowych |  |  |
| 26 | Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm |  |  |
| 27 | Uchylna krawędź zasypu umożliwiająca łatwy wrzut worków |  |  |
| 28 | Skrzynka sterownicza umieszczona z boku zabudowy musi posiadać funkcje: |  |  |
| a | Sterowanie wrzutnikiem |  |  |
| b | Start prasy |  |  |
| c | Sygnał dźwiękowy |  |  |
| d | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
| 29 | Siłowniki (dwa) prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka |  |  |
| 30 | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |  |
| 31 | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
| 32 | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku |  |  |
| 33 | Sterownik dla cyklu pojedynczego |  |  |
| 34 | Sterowanie ręczne |  |  |
| 35 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 36 | Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy |  |  |
| 37 | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |  |
| a | Prasy zagęszczającej |  |  |
| b | Podnoszenia i opuszczenia odwłoka |  |  |
| c | Czasu pracy pompy hydraulicznej |  |  |
| 38 | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |  |
| 39 | Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne |  |  |
| 41 | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: |  |  |
| a | Światła hamowania |  |  |
| b | Kierunkowskazy |  |  |
| c | Dwa światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| d | Postojowe |  |  |
| e | Reflektory robocze z tyłu – 2szt. |  |  |
| 41 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |  |
| 42 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty |  |  |
| 43 | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu |  |  |
| 44 | Zbiornik do mycia rąk |  |  |
| 45 | Wyświetlacz na tablicy wskaźników dotyczących zabudowy w języku polskim |  |  |
| 46 | Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce. |  |  |
| 47 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu |  |  |
| 48 | System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa. |  |  |
| 49 | Dodatkowe uszczelnienie płyty wypychającej |  |  |
| 50 | Dodatkowe zabezpieczenie pomiędzy odwłokiem a skrzynią ładunkową |  |  |
| 51 | Odprowadzenie odcieków z odwłoka do zbiornika odcieków za pomocą pompy próżniowej |  |  |
| 52 | Zbiornik na odcieki min 200 litrów wykonanych ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej |  |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/