Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „

1. Numer sprawy: ZPD/5/2019

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  34921100-0, 66110000-4, 66114000-2;

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

I . Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki:

- Pojazd fabrycznie nowy – nie starszy niż 2019r.,

- Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 55 KW, pojemność min 1900cm spełniający wymagania: UE 97/68/EU Etap IIIb,

- Maszyna w kolorze RAL2011,

- Podwozie przegubowe, kąt skrętu max 45 stopni,

- Zbiornik paliwa poj. min 45L,

- Zbiornik wody czystej min 180L,

- Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła 4 x 4,

- Pojazd wolnobieżny, prędkość transportowa do 25 km/h,

- Prędkość robocza min. 12 km/h,

- Dopuszczalna masa całkowita max do 3500 kg,

- Rozmiar opon min. 15 cali,

- Ręczny wąż ssawny do stosowania po obydwu stronach pojazdu, długość min 3m z uchwytem centralnym odchylanym w pionie, automatycznie chowany po zakończeniu pracy ,

- Myjka wysokociśnieniowa, wydajność min 13 l/min, ciśnienie min. 120 bar, ręczny pistolet natryskowy długości min 900 mm, długość węża min 10 m,

- Wysokość pojazdu max 2000 mm,

- Szerokość maszyny bez lusterek max 1380 mm,

- Rozstaw osi max 1600mm,

- Maksymalna szerokość zamiatania nie mniejsza niż 2250mm,

- Minimalna pojemność zbiornika na śmieci min 1300cm³, ładowność min 1000kg

- Zbiornik na śmieci wykonany z metalu odpornego na ścieranie i korozję,

- Wysokość rozładowywania śmieci max 1450mm od podłoża,

- Zawór do spuszczania wody ze zbiornika na śmieci.

- Układ wentylacji kabiny wyposażony w ogrzewanie z regulacja temperatury i klimatyzacją.

- Licznik godzin pracy,

- Poziom hałasu urządzenia max 74 dB przy 1600obr./min mierzony zgodnie z normą DIN EN ISO 11201 i zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE,

- Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad pojazdem zgodny z Dyrektywą 2000/14/WE,

- Kabina operatora oszklona, jednomiejscowa, wyposażona w klimatyzację, drzwi wejściowe po obydwu stronach,

- Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami,

- Podgrzewane lusterka boczne,

- Przyłącze do hydrantu w celu napełniania wody z sieci wodociągowej,

- Fotel operatora regulowany na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym, umieszczony centralnie,

- Wspomaganie układu kierowniczego,

- Światło i sygnał akustyczny cofania,

- Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny,

- Maszyna wyposażona w układ recyrkulacji wody,

- Zespół dwóch szczotek zamiatających, regulowane obroty szczotek w zakresie 0-120 obr/min,

- System zraszania przy szczotkach talerzowych,

- Kanał ssący o średnicy min 180 mm,

- Dysza ssawna o szerokości min 550mm umieszczona między kołami,

- Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora lub rozwiązanie równoważne,

- System wymiany osprzętów bez użycia narzędzi ręcznych,

- Sterowanie osprzętem z kabiny operatora,

II. Wyposażenie dodatkowe:

Zamiatarka czołowa walcowa kompatybilna z maszyną:

- hydrauliczna nastawa boczna,

- szerokość zamiatania min. 155cm,

- Średnica szczotki min 50cm

- stojak podporowy,

- kurtyna ochronna przed odrzucaniem zmiotek w płaszczyźnie pionowej.

Głowica szorująca kompatybilna z maszyną:

- głowica wyposażona w trzy szczotki o średnicy min 45cm

- zintegrowany system recyrkulacji wody brudnej

- dozownik środków chemicznych

- wymiana szczotek bez użycia narzędzi ręcznych

DOSTAWA kompletnego sprzętu do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Gwarancja i serwis pogwarancyjny

Gwarancja minimum 24 miesięcy

- Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

- dostępność części zamiennych i podzespołów po wygaśnięciu gwarancji min. 10 lat,

- Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

- Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie.

- Odległość stacjonarnego punktu serwisowego nie większa niż 120 km od siedziby Zamawiającego

- Dostawca zapewni bezpłatne przeszkolenie wyznaczonych przez zamawiającego pracowników w dniu dostarczenia maszyny oraz w terminach obsługi serwisowej. Przeprowadzone szkolenia potwierdzone zostaną stosownym certyfikatem.

5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu:

- deklarację zgodności CE,

- certyfikaty CE dotyczące spełnienia normy PM10, PM2,5

- instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami  niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zamiatarki,

- komplet kluczy w liczbie dostarczanej przez producenta.

6. WARUNKI LEASINGU:

1) Leasing operacyjny,

2) Waluta umowy leasingu: polski złoty,

3) Umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat leasingowych,

4) Opłata wstępna: w wysokości 10% wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

5) Oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu.

6) Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto umowę., pod warunkiem przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

7) Wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu,

8) Pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego,

9) Wykonawca załączy do oferty wzór umowy dotyczący Ogólnych Warunków Umowy.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela OC, AC i NWW, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu,

11)  Leasingodawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu.

12) Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat związanych z uruchomieniem umowy leasingu.

13) Termin płatności rat leasingowych – 28 dnia miesiąca poczynając od następnego miesiąca po dacie odbioru samochodu.

14) Zamawiający zgadza się, aby jako dzień zapłaty ustalić dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze

15) Zamawiający zgadza się, że w razie opóźnienia w płatności należności zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia zgodnie z art. 481 kc.;

16) Zamawiający zgadza się, że do kwot netto będzie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką ustawową z dnia obowiązku podatkowego dla danej faktury (dotyczy wszystkich faktur wystawionych w ramach umowy leasingu);

17) Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki w ramach umowy następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, kwota netto nie ulegnie zmianie;

18) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram spłat , przy czym rata leasingowa w harmonogramie powinna być rozbita na wartość raty kapitałowej i  odsetkowej.

19)Wykonawca jest zobowiązany wskazać autoryzowane punkty serwisowe, które świadczą serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

Załącznik Nr 3

.....................................................

pieczęć wykonawcy   					.................................., dnia ........................

- Formularz ofertowy -

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.  w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Reprezentowany przez .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nr NIP......................................................................................................................................

Tel./ Fax. .................................................... e-mail: ..............................@...........................

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „

oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ, i tak:

1. Warunki finansowe leasingu fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej wyrażone w %:

a) Wysokość opłaty wstępnej - ......................................................................................

b) Rata leasingowa - .....................................................................................................

c) Wartość wykupu - .....................................................................................................

Suma opłat leasingowych (a + b + c) : ..........................................................................

2. Cena zamówienia / kwoty podać cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / :

| Lp. | A. Rodzaj składnika ceny | B. Ilość | C. Cena jednostkowa netto w PLN | D. Cena netto w PLN (poz. B x poz. C) | E. Podatek VAT 23% w PLN | F. Cena brutto w PLN (poz. D + poz. E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowa ładowarka zamiatarka chodnikowa | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wpłata wstępna | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Raty | 59 |  |  |  |  |
| 4. | Kwota wykupu | 1 |  |  |  |  |
| SUMA ( WIERSZ 2 DO 4) |  |  |  |

Słownie brutto wartość całkowita oferty: …………………………………………………………………………………………………………………………………… zł.

3.Wszystkie raty leasingowe będą w stałej wysokości.

4. Oferuję gwarancję na przedmiot dostawy w wymiarze ……………… miesięcy.

5. Oferuję dostawę maszyny  w terminie …………………..  dni od daty podpisania umowy

6. Oświadczam, że:

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu,

2) zastrzegam / nie zastrzegam1 na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1 Niepotrzebne skreślić

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

4) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w SIWZ,

5) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

6) powierzę / nie powierzę wykonanie niżej wskazanych części (zakresu) zamówienia podwykonawcy/om:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

7)  Wadium wysokości  9 000,00 zł wniesione zostało w dniu …………………. w formie ………………………………………………………… ( wadium wniesione w pieniądzu  należy zwrócić na rachunek bankowy  nr …………………………………………………………………

8) Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:

	nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

	będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

9) Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 	gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – rozdz. 7, zaliczam się do :

mikroprzedsiębiorstw / małych przedsiębiorstw / średnich przedsiębiorstw*

(niepotrzebne skreślić)

10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  	RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 	postępowaniu**

Na ……. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty

Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………..

…………………………, dn……………………

……………………..…………………………………………………

/czytelne podpisy osób uprawnionych/

*  por.  zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**  w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 	 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 	swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 	ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ;

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 	dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 	lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 	przez jego wykreślenie.

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Dane techniczne jakie musi spełniać maszyna: |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy – nie starszy niż 2019r., |  |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 55 KW, pojemność min 1900cm spełniający wymagania: UE 97/68/EU Etap IIIb, |  |  |
| 3. | Maszyna w kolorze RAL2011, |  |  |
| 4. | Podwozie przegubowe, kąt skrętu max 45 stopni, |  |  |
| 5. | Zbiornik paliwa poj. min 45L, |  |  |
| 6. | Zbiornik wody czystej min 180L, |  |  |
| 7. | Napęd hydrostatyczny na wszystkie koła 4 x 4, |  |  |
| 8. | Pojazd wolnobieżny, prędkość transportowa do 25 km/h, |  |  |
| 9. | Prędkość robocza min. 12 km/h, |  |  |
| 10. | Dopuszczalna masa całkowita max do 3500 kg, |  |  |
| 11. | Rozmiar opon min. 15 cali, |  |  |
| 12. | Ręczny wąż ssawny do stosowania po obydwu stronach pojazdu, długość min 3m z uchwytem centralnym odchylanym w pionie, automatycznie chowany po zakończeniu pracy , |  |  |
| 13. | Myjka wysokociśnieniowa, wydajność min 13 l/min, ciśnienie min. 120 bar, ręczny pistolet natryskowy długości min 900 mm, długość węża min 10 m, |  |  |
| 14. | Wysokość pojazdu max 2000 mm, |  |  |
| 15. | Szerokość maszyny bez lusterek max 1380 mm, |  |  |
| 16. | Rozstaw osi max 1600mm, |  |  |
| 17. | Maksymalna szerokość zamiatania nie mniejsza niż 2250 mm, |  |  |
| 18. | Minimalna pojemność zbiornika na śmieci min 1300 cm³, ładowność min 1000kg |  |  |
| 19. | Zbiornik na śmieci wykonany z metalu odpornego na ścieranie i korozję, |  |  |
| 20. | Wysokość rozładowywania śmieci max 1450mm od podłoża, |  |  |
| 21. | Zawór do spuszczania wody ze zbiornika na śmieci. |  |  |
| 22. | Układ wentylacji kabiny wyposażony w ogrzewanie z regulacja temperatury i klimatyzacją. |  |  |
| 23. | Licznik godzin pracy, |  |  |
| 24. | Poziom hałasu urządzenia max 74 dB przy 1600obr./min mierzony zgodnie z normą DIN EN ISO 11201 i zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE, |  |  |
| 25. | Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad pojazdem zgodny z Dyrektywą 2000/14/WE, |  |  |
| 26. | Kabina operatora oszklona, jednomiejscowa, wyposażona w klimatyzację, drzwi wejściowe po obydwu stronach, |  |  |
| 27. | Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami, |  |  |
| 28. | Podgrzewane lusterka boczne, |  |  |
| 29. | Przyłącze do hydrantu w celu napełniania wody z sieci wodociągowej, |  |  |
| 30. | Fotel operatora regulowany na zawieszeniu pneumatycznym lub hydraulicznym, umieszczony centralnie, |  |  |
| 31. | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 32. | Światło i sygnał akustyczny cofania |  |  |
| 33. | Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny |  |  |
| 34. | Maszyna wyposażona w układ recyrkulacji wody |  |  |
| 35. | Zespół dwóch szczotek zamiatających, regulowane obroty szczotek w zakresie 0-120 obr/min |  |  |
| 36. | System zraszania przy szczotkach talerzowych, |  |  |
| 37. | Kanał ssący o średnicy min. 180 mm |  |  |
| 38. | Dysza ssawna o szerokości min 550 mm umieszczona między kołami |  |  |
| 39. | System wymiany osprzętu bez użyci narzędzi ręcznych |  |  |
| 40. | Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora lub rozwiązanie równoważne, |  |  |
| 41. | System sterowania z kabiny operatora |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| Zamiatarka czoła walcowa kompatybilna maszyną |
| 1 | Hydrauliczna nastawa boczna |  |  |
| 2 | Szerokość zamiatania min 155 cm |  |  |
| 3 | Średnica szczotki min 50 cm |  |  |
| 4 | Stojak podporowy |  |  |
| 5 | Kurtyna ochronna przed odrzucaniem zmiotek w płaszczyźnie pionowej |  |  |
| Głowica szorująca kompatybilna z maszyną |
| 1 | Głowica wyposażona w trzy szczotki o średnicy min 45 cm |  |  |
| 2 | Zintegrowany system recyrkulacji wody brudnej |  |  |
| 3 | Dozownik środków chemicznych |  |  |
| 4 | Wymiana szczotek bez użycia narzędzi ręcznych |  |  |

Dla oferowanej maszyny Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 5

- Znak sprawy: ZPD/5/2019

- Zamawiający:

- …………………………………………

- …………………………............................

- (pełna nazwa/firma, adres)

- Wykonawca:

- ………………………………………………..

- …………………………..............................

- (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

- NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- ……………………………………………

- …………………………..............................

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

- reprezentacji)

- Oświadczenie wykonawcy

- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………….. ……………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez………………………………………………………………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..……………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- ………………………………………….…

- (podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………...……………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

- i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………

- (podpis)

Załącznik Nr 6

…………………………..

/pieczęć wykonawcy/

WYKAZ DOSTAW*

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „ Nr sprawy ZPD/5/2019

Wykaz wykonania jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto  (słownie : trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00 groszy) lub jej równowartości w innej walucie.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość wykonanej dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa podmiotu, adres,. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez przedmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu- oświadczenie wykonawcy.

………………………………………………………………………

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 7

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „  Nr sprawy ZPD/5/2019

Przedkładam w trybie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oświadczenie że:

Ja (imię i nazwisko):

reprezentujący wykonawcę /firmę/ (nazwa firmy):

- nie należę do grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 8

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów

ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „ prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

......................................................

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie

ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY

................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą

zobowiązuję się do udostępnienia firmie .............................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[należy podać:

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności 
   zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego pojazdu – zamiatarki chodnikowej  „

.....................................................................

Podpisano - Podmiot udostępniający2

(imię, nazwisko   i podpis)

.

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców