Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „

1. Numer sprawy: ZPD/2/2019

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:  34134200-7

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

1.Podwozie fabrycznie nowe dopuszcza się rok produkcji 2018 ( bez przebiegu)

2.Podwozie trzyosiowe z napędem na wszystkie osie

3.Zawieszenie resorowe

4.Silnik wysokoprężny EURO 6 o mocy w przedziale 300 – 340 kM

5.Skrzynia biegów min 8 biegów  + wsteczny

6.Masa własna pojazdu  w przedziale 10-11 ton

7.Dopuszczalna ładowność 12-14 ton

8.Koła pojedyncze z centralnym pompowaniem i możliwością zmiany ciśnienia w oponach w trakcie jazdy z kabiny kierowcy

9.Kabina 3-miejscowa w kolorze pomarańczowym lub białym

10.Pneumatyczny fotel kierowcy

11.Klimatyzacja kabiny

12.Podgrzewany filtr paliwa

13.Podgrzewane lusterka zewnętrzne

14.Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców z wstępną kalibracją

15.Radio z instalacją elektryczną

16.Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny

17.Koło zapasowe

18.Hamulec silnikowy

19.Separator paliwa

20.Skrzynia ładunkowa – wywrotka na trzy strony z pneumatycznym mechanizmem wspomagania otwierania i zamykania burt

21.Objętość skrzyni ładunkowej 14-15 m3

22.Osłony zabezpieczające lamp przednich i tylnych

23.Rurowa osłona przedniego zderzaka

24.Kolor zabudowy pomarańczowy

25.Komplet dokumentów w języku polskim  niezbędnych do zarejestrowania pojazdu

26.Komunikaty na desce rozdzielczej w języku polski,

27. Podnośnik

28. Szkolenie kierowców

29.Apteczka

30.Trójkąt ostrzegawczy

31Gaśnica

32.Serwis mobilny

33.Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w jezyku polskim

34.Gwarancja min. 24 miesiące

33.Maksymalny termin dostawy  do 29.03.2019r.

35.Możliwość montażu sondy paliwowej GPS  i urządzeń nawigacyjnych bez utraty gwarancji

5. Gwarancja i serwis pogwarancyjny

Gwarancja samochód minimum 24 miesięcy

a) Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

b) dostępność części zamiennych i podzespołów po wygaśnięciu gwarancji min. 10 lat,

c) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

d) w celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych,

e) pojazd zastępczy na czas naprawy samochodu dłuższej niż pięć dni,

f) bezpłatny dojazd do Zamawiającego na czas trwania gwarancji.

Załącznik Nr 2

Wzór umowy

ZPD/2/2019

zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowskiej  83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospod.  pod numerem 0000127151, posiadającą NIP 566-16-43-631, Regon 130355722 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł

zł,

reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym

a

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .........

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ..........................,

Regon ........................, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… /

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

……………………………………………….. pod nr ……………….., posiadającym numer identyfikacyjny

NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do

, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP………………., Regon ……………

reprezentowanym przez:

1. ...........................

2. ...........................

zwanym dalej Wykonawcą

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej /CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§1

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPD/2/2019 trybie przetargu nieograniczonego na  :  „Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym do siedziby Zamawiającego. Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczanego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w  Załączniku nr 1 do umowy.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 winien co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

§3

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……………………. .

§4

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto

(słownie: …………), w tym ……. zł netto i …% VAT.

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy jest dokument potwierdzający pozytywny odbiór (protokół odbioru).

3. Podstawą do zmiany ceny przedmiotu umowy jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

4. Strony obowiązane są zmienić umowę w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem        NIP: 566-16-43-631

§5

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres Zamawiającego,

2) dostarczenia dokumentacji techniczno- ruchowej  (DTR) w języku polskim,

3) dostarczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji przedmiotu umowy w języku polskim

2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie objęty gwarancją producenta  na okres ……. miesięcy od dnia przekazania maszyny Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym przedmiotu zamówienia. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji, wszystkie ewentualne przeglądy gwarancyjne oraz naprawy maszyny wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. Usługi serwisowe będą wykonywane w terminie 3 dni  z uwzględnieniem 48 godzin na czas reakcji serwisu licząc od daty zgłoszenia w formie fax-u lub emaila . Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. 
4. Zamawiającemu bez zgody Wykonawcy nie przysługuje prawo do oddania przedmiotu umowy innym osobom do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

§6

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust.1, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokole odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla pojazdu.

2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na wezwanie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, a Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego przedsiębiorstwa,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty wezwania

do rozpoczęcia realizacji zobowiązań wynikających z umowy lub przerwał jej realizację bez

podania przyczyny,

4) w przypadku co najmniej dwukrotnego bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego

Wykonawcy przez Zamawiającego w celu zaniechania naruszeń polegających

na niewykonywaniu umowy lub nienależytym jej wykonywaniu,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu jednej

z ww. okoliczności.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć:

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów;

2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dot. stawki podatku VAT;

3) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są

korzystne dla Zamawiającego.

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną

na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za doręczoną.

4. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§9

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem wierzytelności z tytułu umowy leasingu, które mogą być przeniesione na banki finansujące działalność Wykonawcy.

§10

Zamawiający wskazuje jako osobę do bieżących kontaktów z Wykonawcą

…………………………………………………..

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§12

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy złożona w przetargu, z tym zastrzeżeniem, że niniejsza Umowa ma bezwzględnie pierwszeństwo stosowania i w przypadku sprzecznych zapisów zastosowania znajdą postanowienia niniejszej Umowy.

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego

i Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3

.....................................................

pieczęć wykonawcy   					.................................., dnia ........................

- Formularz ofertowy -

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.  w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

dane Wykonawcy:

nazwa…………………………………

siedziba……………………………………..

nr telefonu/faxu………………….

e-mail…………………………

NIP ………………………………..

REGON ……………………………………….

KRS:………………………………………………………………………………………………………………

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Dostawę fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „ oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cen netto w PLN | Podatek VAT ……% w PLN | Cena brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy samochód wywrotka |  |  |  |

Charakterystyka samochodu ciężarowego:

Marka	…………………….……

Typ/Model	…………………….……

Rok produkcji         …………………………

Charakterystyka zabudowy:

Marka	…………………….……

Typ/Model	…………………….……

2. Oferuję gwarancję na przedmiot dostawy w wymiarze ……………… miesięcy.

3. Oferuję dostawę pojazdu  w terminie do dnia ………………….. .

4. Oświadczam, że:

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu,

2) zastrzegam / nie zastrzegam1 na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1 Niepotrzebne skreślić

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

4) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w SIWZ,

/

6) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

7) powierzę / nie powierzę wykonanie niżej wskazanych części (zakresu) zamówienia podwykonawcy/om:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

8) Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 	gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – rozdz. 7, zaliczam się do :

mikroprzedsiębiorstw / małych przedsiębiorstw / średnich przedsiębiorstw*

(niepotrzebne skreślić)

9) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  	RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 	postępowaniu**

Na ……. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty

Na potwierdzenia spełnienia wymagań do oferty załączamy:

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………..

…………………………, dn……………………

……………………..…………………………………………………

/czytelne podpisy osób uprawnionych/

*  por.  zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**  w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 	 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 	swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 	ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ;

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 	dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 	lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 	przez jego wykreślenie.

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Dane techniczne jakie musi spełniać pojazd: |
| 1. | Podwozie fabrycznie nowe dopuszcza się rok produkcji 2018 ( bez przebiegu) |  |  |
| 2. | Podwozie trzyosiowe z napędem na wszystkie osie |  |  |
| 3. | Zawieszenie resorowe |  |  |
| 4. | Silnik wysokoprężny EURO 6 o mocy w przedziale 300 – 340 kM |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów min 8 biegów + wsteczny |  |  |
| 6. | Masa własna pojazdu w przedziale 10-11 ton |  |  |
| 7. | Dopuszczalna ładowność 12-14 ton |  |  |
| 8. | Koła pojedyńcze z centralnym pompowaniem i możliwością zmiany ciśnienia w oponach w trakcie jazdy z kabiny kierowcy |  |  |
| 9. | Kabina 3-miejscowa w kolorze pomarańczowym lub białym |  |  |
| 10. | Pneumatyczny fotel kierowcy |  |  |
| 11. | Klimatyzacja kabiny |  |  |
| 12. | Podgrzewany filtr paliwa |  |  |
| 13. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
| 14. | Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców z wstępną kalibracją |  |  |
| 15. | Radio z instalacją elektryczną |  |  |
| 16. | Światło ostrzegawcze (kogut) na dachu kabiny |  |  |
| 17. | Koło zapasowe |  |  |
| 18. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 19. | Separator paliwa |  |  |
| 20. | Skrzynia ładunkowa – wywrotka na trzy strony z pneumatycznym mechanizmem wspomagania otwierania i zamykania burt |  |  |
| 21. | Objętość skrzyni ładunkowej 14-15 m3 |  |  |
| 22. | Osłony zabezpieczające lamp przednich i tylnych |  |  |
| 23. | Rurowa osłona przedniego zderzaka |  |  |
| 24. | Kolor zabudowy pomarańczowy |  |  |
| 25. | Komplet dokumentów w języku polskim niezbędnych do zarejestrowania pojazdu |  |  |
| 26. | Komunikaty na desce rozdzielczej w języku polskim |  |  |
| 27. | Podnośnik |  |  |
| 28. | Szkolenie kierowców |  |  |
| 29. | Apteczka |  |  |
| 30. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 31. | Gaśnica |  |  |
| 32. | Serwis mobilny |  |  |
| 33. | Instrukcja obsługi i katalog części zamiennych w jeżyku polskim |  |  |
| 34. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 35. | Maksymalny termin dostawy do 29.03.2019 r. |  |  |
| 36. | Możliwość montażu sondy paliwowej GPS i urządzeń nawigacyjnych bez utraty gwarancji |  |  |

Dla oferowanej maszyny Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 5

- Znak sprawy: ZPD/2/2019

- Zamawiający:

- …………………………………………

- …………………………............................

- (pełna nazwa/firma, adres)

- Wykonawca:

- ………………………………………………..

- …………………………..............................

- (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

- NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- ……………………………………………

- …………………………..............................

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

- reprezentacji)

- Oświadczenie wykonawcy

- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………….. ……………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez………………………………………………………………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..……………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- ………………………………………….…

- (podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………...……………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

- i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………

- (podpis)

Załącznik Nr 6

…………………………..

/pieczęć wykonawcy/

WYKAZ DOSTAW*

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „„Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „ Nr sprawy ZPD/2/2019

Wykaz wykonania jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto  (słownie : trzysta  tysięcy złotych , 00 groszy) lub jej równowartości w innej walucie.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość wykonanej dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa podmiotu, adres, nr. telefonu, nr faksu itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez przedmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu- oświadczenie wykonawcy.

………………………………………………………………………

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 7

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „Nr sprawy ZPD/2/2019

Przedkładam w trybie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oświadczenie że:

Ja (imię i nazwisko):

reprezentujący wykonawcę /firmę/ (nazwa firmy):

- nie należę do grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 8

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów

ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

......................................................

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie

ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY

................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą

zobowiązuję się do udostępnienia firmie .............................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[należy podać:

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności 
   zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu wywrotki na podwoziu trzyosiowym „

.....................................................................

Podpisano - Podmiot udostępniający2

(imię, nazwisko   i podpis)

.

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców