Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m 3

1. Numer sprawy: ZPD/2/2018

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144510 - 6; 66114000- 2.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Podwozie musi spełniać następujące warunki:

1.	NOWE

2.	Rok produkcji nie starszy niż 2018 r.

3.	Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min.  400 KM  i max poj. 13 l

4.	Rozstaw osi min. 5300 mm (pomiędzy pierwszą a trzecią osią)

5.	Hamulec silnikowy

6	Skrzynia biegów półatomat z pedałem sprzęgła

7.	Przednie zawieszenie, resor,  obciążenie min. 8 ton;

8.	Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 2 poduszki

9.	Techniczny wariant obciążeniowy min. 11 t dla osi pędnej

10.	Stabilizator osi przedniej i tylnej

11.	Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi

12.	Druga  oś pchana, skrętna i podnoszona

13.	Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach

14.	Immobiliser

15.	Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS;

16.	Hamulec tarczowy osi tylnej

17.	Hamulec tarczowy osi przedniej

18.	System stabilizacji toru jazdy

19.	Wydech wyprowadzony do góry

20.	Klimatyzacja z dodatkowy ogrzewaniem kabiny

21	Filtr przeciwpyłowy

22.	Osuszacz powietrza podgrzewany

23.	Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg

24.	Centralny zamek

25.	Zderzak stalowy

26.	Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego

27.	Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87

28.	Światła pozycyjne

29.	Boczne światła obrysowe

30.	Boczne osłony przeciwnajazdowe;

31.	Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców

32.	Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja

33.	Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim

34.	Szyby boczne - drzwi  sterowane elektrycznie

35.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane

36.	Kabina 3 miejscowa

37.	Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją

38.	Radio z odtwarzaczem  CD z instalacją i antenową

39.	Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011

40.	Apteczka oryginalna luzem

41.	Gaśnica

42.	2 kliny pod koła

43.	Podnośnik hydrauliczny 12 t

44.	Trójkąt ostrzegawczy luzem

45.	Instrukcja obsługi w języku polskim

46.	Dokumentacja techniczna w języku polskim

47.	Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do  eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem.

48.	Ogumienie na osi w rozmiarze min. 385/65R22,5 z trakcją szosową.

Oś napędowa w rozmiarze min. 315/80R22,5 z trakcją szosowo-terenową

49.	Oś pchana w rozmiarze 315/80R22,5 trakcja szosową.

Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy.

50.	Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5

51.	Zbiornik paliwa min 300 l zbiornik Ad Blue max 40l

Zabudowa musi  spełniać następujące warunki:

1. Fabrycznie nowa

2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym o przekroju prostokątnym wykonana  z blachy stalowej trudnościeralnej grubości min 3 mm  z podłogą płaską z blachy stalowej trudno ścieralnej grubości min 4 mm

3. Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym

4. Pojemność skrzyni ładunkowej  powyżej  21 m3

5. Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie

6. Objętość kosza zasypowego min. 2 m3

7 . Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości 3- 8 mm

8. Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min.10mm

9 . Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję  min. dwukrotnie  gruntowana i lakierowana

10. Kolor zabudowy pomarańczowy zbliżony do odcienia RAL 2011

11. Zabudowa musi posiadać znak CE

12. Zabudowa musi odpowiadać parametrom dotyczącym skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej PN-EN 1501-1

13. Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8

14. Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym  sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania) Ilość punktów smarnych min 30szt.

15. Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. "szufladowy"

16. Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5

17. Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianie zabudowy

18. Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia  zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne wartości- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant: surowce wtórne

19. Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów

20. Czas opróżniania pojemników 110-240l max. 8 sek.

21. Czas opróżniania pojemników 660-1100l max. 12 sek.

22. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie

23. Załadunek pojemników odbywa się bez podnoszenia obrotów silnika

24. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

25. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym

26. Wrzutnik ocynkowany i lakierowany

27. Wrzutnik mocowany na śrubach w pełni demontowalny

28. Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm

29. Skrzynka sterownicza umieszczona z boku zabudowy musi  posiadać funkcje:

a) sterowanie wrzutnikiem

b) start prasy

c)sygnał dźwiękowy

d) wyłącznik bezpieczeństwa

30. Siłowniki (dwa) prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka

31. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy

32. Dwa wyłączniki bezpieczeństwa

33. Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku

34. Sterownik dla cyklu pojedynczego

35. Sterowanie ręczne

36. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka

37. Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy

38. Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli przez osoby nadzorujące pracę obsługi

a) prasy zagęszczające

b) podnoszenia i opuszczenia odwłoka

c) czasu pracy pompy hydraulicznej

39. Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy

40. Zdalna diagnostyka  zabudowy – (online) przez serwis Wykonawcy  w okresie  gwarancji

41. Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne

42. Oświetlenie wg obowiązujących przepisów:

a)  światła hamowania

b) kierunkowskazy

c) dwa światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu

d) postojowe

e) reflektory robocze z tyłu – 2szt.

f) pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na odwłoku i na kabinie

43. Błotniki kół tylnych z chlapaczami

44. Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty

45. Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu

46. Zbiornik do mycia rąk

47. Wyświetlacz na tablicy wskaźników dotyczących zabudowy w języku polskim

48. Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce.

49. Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu

50. System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa.

4. Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

Gwarancja na cały pojazd: minimum 24 miesiące.

Gwarancja

a) Wykonawca musi posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

b) dostępność części zamiennych i podzespołów po wygaśnięciu gwarancji min. 10 lat,

c) Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

d) w celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych,

e) pojazd zastępczy na czas naprawy samochodu bezpylnego dłuższej niż pięć dni,

f) bezpłatny dojazd do Zamawiającego na czas trwania gwarancji w przypadku naprawy podwozia i zabudowy bezpylnej

5. WARUNKI LEASINGU:

1) Leasing operacyjny,

2) Waluta umowy leasingu: polski złoty,

3) Umowa leasingu będzie trwała 59 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat leasingowych,

4) Opłata wstępna: w wysokości 20% wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

5) Oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu.

6) Przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto umowę.

7) Wartość wykupu: do 1% ceny netto przedmiotu leasingu,

8) Pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego,

9) Wykonawca załączy do oferty wzór umowy dotyczący Ogólnych Warunków Umowy.

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela OC, AC i NWW, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu,

11) Leasingodawca nie będzie żądał prawnych zabezpieczeń umowy leasingu.

12) Zamawiający nie wyraża zgody na pobieranie dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych opłat związanych z uruchomieniem umowy leasingu.

13) Termin płatności rat leasingowych – po 25 dniu miesiąca poczynając od następnego miesiąca po dacie odbioru samochodu.

14) W okresie trwania umowy leasingu Zamawiający ponosi:

a) koszty rejestracji oraz podarku od środków transportowych na podstawie faktury VAT od Wykonawcy (finansującego).

6. Opis systemu monitorowania i identyfikacji pojemników zainstalowanego w pojeździe System powinien działać w oparciu o technologie GSM i GPRS. Dane z czujników rejestrowane w pojeździe (np. lokalizacja, odczyty RFID, wskazania sondy paliwa) powinny być przesyłane w czasie rzeczywistym i zasilać bazę danych Zamawiającego. System powinien być zintegrowany z systemem Zamawiającego i zapewniać wymianę danych tj. odbiór on-line tras wygenerowanych w oprogramowaniu do planowania tras i przesyłanie on-line informacji o przebytej trasie, odebranych pojemnikach, notatek przypisanych do posesji w trakcie realizacji zadania.

- Urządzenia zainstalowane w pojeździe:

  - modem GPRS pozwalający na transmisję  monitorowanych danych do serwera Zamawiającego poprzez sieć telefonii komórkowej,

  - rejestrator GPS umożliwiający identyfikację pojazdu w czasie rzeczywistym

  - moduł RFID pozwalający na wczytywanie bazy danych trasówki oraz sygnalizację dźwiękową i wizualną czy dany pojemnik znajduje się na liście,

  - terminal nawigacyjny do systemu identyfikacji RFID umieszczony w kabinie kierowcy, posiadający funkcjonalności opisaną poniżej

  - sondę paliwa,

  - czujnik zapisujący dane o miejscach wyładunku odpadów

  - 2 anteny RFID

  - sygnalizatory dźwiękowe i wizualne zainstalowane na zewnątrz pojazdu

- Wymagana funkcjonalność:

  - lokalizacja pojazdu,

  - historia przebytej trasy,

  - zliczanie przebytej drogi,

  - rejestracja załadunku,

  - rejestracja wyładunku,

  - automatyczna rejestracja opróżnienia pojemników (z informacją o: lokalizacji, nazwie kontrahenta, rodzaju pojemnika, rodzaj  odpadu (zmieszane, plastik, szkło, papier, odpady zielone) podczas załadunku przy wykorzystaniu identyfikatorów RFID na stałe zainstalowanych na pojemnikach,

  - wbudowana baza danych dla trasówki do 500 pojemników, sygnalizacja dźwiękowa i wizualna czy dany pojemnik znajduje się na liście,

  - możliwość ewentualnej rozbudowy systemu w przyszłości o legalizowany system wagowy umożliwiający rozliczanie ilości odebranych odpadów po masie,

  - monitorowanie następujących parametrów pojazdu: uruchomienie mechanizmu wrzutowego i przystawki hydraulicznej, otwarcie odwłoka, uruchomienie silnika, zgaszenie silnika, jazda, postój, poziomu paliwa w zbiorniku paliwa,

  - możliwość podłączenia dodatkowych czujników (min. 3),

  - monitorowanie stanów wszystkich podłączonych czujników

  - możliwość nieprzerwanej rejestracji sygnałów z czujników i sondy paliwowej pojazdu w przypadku zaniku sygnału GPS,

- Opis terminala komunikacyjnego umieszczonego w kabinie kierowcy:

  - Terminal o przekątnej co najmniej 7 cali,

  - Wyświetlacz kolorowy, dotykowy

  - Rozdzielczość co najmniej 800 x 480

  - Mapa musi być zainstalowana na terminalu nawigacyjnym. Nie dopuszczalne jest aby mapa wymagała do poprawnej pracy połączenia z internetem.

  - Terminal nawigacyjny musi posiadać poniższe funkcjonalności:

    - Komunikację on-line z serwerem, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie do planowania

    - Odbieranie on-line tras wygenerowanych w Oprogramowaniu do planowania i prezentacja ich w postaci listy zleceń na dany dzień

    - Wyświetlanie zleceń na mapie terminala

    - Nawigowanie po trasie stworzonej z punktów zleceń bez konieczności dodatkowego, ręcznego wprowadzania celu przejazdu. Mapa musi automatycznie przełączać się na kolejny cel

    - Wymagana jest szacowanie czasu i dystansu jaki pozostał do kolejnego punktu trasy

    - Widok 2D i 3D,

    - Tryb dzienny i nocny,

    - Szybka rekalkulacja trasy po opuszczeniu zaplanowanej trasy,

    - System automatycznie rozpoczyna nawigację do następnego punktu trasy gdy poprzedni został zrealizowany. Kierowca może w każdej chwili wybrać dowolny punkt z listy zleceń i rozpocząć jego realizację. Precyzyjne komunikaty głosowe prowadzące od punktu do punktu oraz dokładne instrukcje wizualne,

    - Możliwość oznaczania/zmiany statusu wykonywanego zlecenia w zakresie co najmniej: Do zaakceptowania, Do realizacji, W trakcie realizacji, Odrzucony, Wykonane, Niewykonane,

    - Wprowadzanie notatek o dowolnej treści do każdego zlecenia

    - Możliwość wprowadzenia listy notatek do wyboru. Lista notatek musi być konfigurowalna oddzielnie dla każdego urządzenia.

    - Możliwość załączenia zdjęć do zleceń podczas ich realizacji (jeśli  poniższe urządzenia są na wyposażeniu pojazdu) z telefonu z systemem Android i z kamer  IP (obsługujące MJPEG lub JPG)

    - Możliwość dostosowania ekranu głównego i ekranu zmiany statusu

    - Wprowadzanie dodatkowych, nowych zleceń z poziomu terminala

    - Logowanie za pomocą indywidualnego loginu i hasła kierowcy po uruchomieniu urządzenia

    - Zapamiętywanie zalogowania oraz wybranego pojazdu

    - Automatyczne logowanie i automatyczny wybór pojazdu

    - Możliwość wybrania z rozwijanej listy pojazdu, do którego będzie przypisane urządzenie

    - Możliwość wybrania trasy, jeżeli przypisana została więcej niż 1 trasa na dany dzień dla wybranego pojazdu

    - Możliwość sortowania pozycji na liście zleceń po nagłówkach kolumn

    - Możliwość sortowania pozycji na liście zleceń po odległości od aktualnego położenia terminala nawigacyjnego

    - Wyszukiwanie na liście zleceń

    - Możliwość filtrowania po statusie zlecenia – po wyborze opcji na liście muszą wyświetlać się tylko zlecenia o wskazanym statusie

    - Możliwość grupowania zleceń na liście po zleceniu lub kliencie.

    - Możliwość hurtowej zmiany statusu wykonane/niewykonane dla zleceń z danej grupy.

    - Możliwość wyświetlenia statystyk dla zgrupowanych zleceń.

    - Możliwość integracji z systemami RFID w zakresie:

      - Podłączenie ręcznego czytnika kodów RFID – przypisanie do zdarzeń (np. podstawienie, załadunek wyładunek, wymiana)   kodu RFID odczytanego ręcznym czytnikiem i przypisanie go do wybranego zlecenia z listy wraz z możliwością wpisania/wybrania notatek..

      - Podłączenie systemu automatycznej identyfikacji RFID – po odczytaniu przez anteny RFID transpondera RFID znajdującego się na trasówce wgranej do terminala wyświetlone zostaną szczegóły zlecenia oraz zmieniony status zlecenia na odczytany. Jeżeli przyłożonego do anten transpondera RFID nie ma na liście wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz powinny zostać zainstalowane, skalibrowane i zintegrowane z systemem Zamawiającego. Wszystkie koszty integracji ponosi Wykonawca.

7. PROJEKT GRAFICZNY ZAMAWIAJĄCEGO

Do zamieszczenia na bokach skrzyń ładunkowych śmieciarek.

Projekt ma być wykonany w technologii sitodruk z zabezpieczeniami UVB.

Załącznik Nr 2

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowskiej  83, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie, XIV Wydz. Gospod.  pod numerem 0000127151, posiadającą NIP 566-16-43-631, Regon 130355722 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 12.947.500 zł

zł,

reprezentowaną przez:

1. ………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………….

zwaną dalej Zamawiającym

a

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .........

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ..........................,

Regon ........................, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… /

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez

……………………………………………….. pod nr ……………….., posiadającym numer identyfikacyjny

NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do

, posiadającym numer identyfikacyjny

NIP………………., Regon ……………

reprezentowanym przez:

1. ...........................

2. ...........................

zwanym dalej Wykonawcą

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej /CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§1

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPD/2/2018 trybie przetargu nieograniczonego na  „Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3 „

§2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3 „

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera oferta stanowiąca Załącznik do umowy.

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 winien co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

§3

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do ……………………. .

2. Wykonawca udziela leasingu na okres 59 miesięcy od daty dostawy pojazdu.

§4

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto

(słownie: …………), w tym ……. zł netto i …% VAT.

2. Cena jednostkowa pojazdu ciężarowego z zabudową śmieciarki, zgodnie ze złożoną ofertą,

wynosi:

1) …….. zł brutto, w tym bez kosztów leasingu -……….. zł brutto.

.

Łączna cena pojazdu stanowiącego przedmiot umowy bez kosztów leasingu wynosi ………. zł

brutto.

2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy jest dokument potwierdzający pozytywny odbiór (protokół odbioru).

3. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 20% wartości  netto przedmiotu leasingu w terminie 7 dni od podpisania pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.

4. Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała po 25 dniu miesiąca poczynając od następnego miesiąca po dacie odbioru sprzętu, zgodnie z harmonogram spłat, który zostanie ujęty w Szczegółowych warunkach leasingu stanowiących odrębną umowę leasingu, zawartą w tym samym terminie co niniejsza umowa. Umowa szczegółowa będzie zawierała wszystkie postanowienia niniejszej umowy dotyczące warunków leasingu.

5. Oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu.

6. Kalkulacja rat leasingowych jest równa.

7. Podstawą do zmiany ceny przedmiotu umowy jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT.

8. Strony obowiązane są zmienić umowę w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem        NIP: 566-16-43-631

§5

1. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres Zamawiającego,

2) dostarczenia katalogu części zamiennych podwozia i nadwozia, w wersji książkowej, w języku

polskim,

3) dostarczenia danych eksploatacyjnych i regulacyjnych, w wersji książkowej, w języku polskim,

4) dostarczenia katalogu z kodami i komunikatami komputera pokładowego, w wersji książkowej,

w języku polskim,

5) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz zasady

świadczenia usług przez serwis Wykonawcy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,

6) dostarczenia dokumentów niezbędnych do rejestracji przedmiotu umowy,

7) przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu

oraz zabudowy, w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu

8) w okresie gwarancyjnym - przeprowadzania okresowych bezpłatnych szkoleń

w siedzibie Zamawiającego dla pracowników warsztatu Zamawiającego w zakresie diagnostyki

i napraw dostarczanego pojazdu, co najmniej 1 raz na rok, dla co najmniej 2 pracowników

2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ……. miesięcy od dnia przekazania pojazdu Zamawiającemu, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym przedmiotu zamówienia. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji, wszystkie ewentualne przeglądy gwarancyjne oraz naprawy samochodu, jego wyposażenia i zamontowanych na nim urządzeń wykonywane będą bezpłatnie przez serwis

Wykonawcy we wskazanym przez niego punkcie serwisowym. Usługi serwisowe będą wykonywane w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia w formie fax-u. Do czasu, o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Inne szczegółowe warunki serwisu i gwarancji przedmiotu umowy regulują dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt 5 niniejszej umowy, przy czym wszelkie ich postanowienia wyłączające gwarancję lub rękojmię za wady są nieskuteczne.

5. Zamawiającemu bez zgody Wykonawcy nie przysługuje prawo do oddania przedmiotu umowy innym osobom do korzystania pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

6. Zamawiający, po uregulowaniu wszystkich płatności z tytułu umowy leasingu i braku jakichkolwiek zaległości, nabywa przedmiot umowy po zakończeniu umowy leasingu za cenę brutto stanowiącą 1,00 % wartości ceny netto przedmiotu leasingu, o której mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy (bez kosztów leasingu). Płatność opłaty końcowej nastąpi w ciągu 30 dni od terminu płatności ostatniej raty leasingowej.

§6

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust.1, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokole odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dla pojazdu.

2. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na wezwanie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1.

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, a Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego przedsiębiorstwa,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty wezwania

do rozpoczęcia realizacji zobowiązań wynikających z umowy lub przerwał jej realizację bez

podania przyczyny,

4) w przypadku co najmniej dwukrotnego bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego

Wykonawcy przez Zamawiającego w celu zaniechania naruszeń polegających

na niewykonywaniu umowy lub nienależytym jej wykonywaniu,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu jednej

z ww. okoliczności.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć:

1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana

będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej

interpretacji jej zapisów;

2) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dot. stawki podatku VAT;

3) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są

korzystne dla Zamawiającego.

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu Stron

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelką korespondencję wysłaną

na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za doręczoną.

4. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia.

§9

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem wierzytelności z tytułu umowy leasingu, które mogą być przeniesione na banki finansujące działalność Wykonawcy.

§10

Zamawiający wskazuje jako osobę do bieżących kontaktów z Wykonawcą

…………………………………………………..

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Zamawiającego

i Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY:

Kopia Oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY: 		WYKONAWCA:

Załącznik Nr 3

.....................................................

pieczęć wykonawcy   					.................................., dnia ........................

- Formularz ofertowy -

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.  w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Reprezentowany przez .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Nr NIP......................................................................................................................................

Tel./ Fax. .................................................... e-mail: ..............................@...........................

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3 „ oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ, i tak:

1. Warunki finansowe leasingu fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z przednim załadunkiem/ wyrażone w % /:

a) Wysokość opłaty wstępnej - ......................................................................................

b) Rata leasingowa - .....................................................................................................

c) Wartość wykupu - .....................................................................................................

Suma opłat leasingowych (a + b + c) : ..........................................................................

2. Cena zamówienia / kwoty podać cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / :

| Lp. | A. Rodzaj składnika ceny | B. Ilość | C. Cena jednostkowa netto w PLN | D. Cena netto w PLN (poz. B x poz. C) | E. Podatek VAT 23% w PLN | F. Cena brutto w PLN (poz. D + poz. E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nowy samochód śmieciarka na podwoziu trzyosiowym o pojem. zabudowy powyżej 21m3 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Wpłata wstępna | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Raty | 59 |  |  |  |  |
| 4. | Kwota wykupu | 1 |  |  |  |  |
| SUMA ( WIERSZ 2 DO 4) |  |  |  |

Słownie brutto wartość całkowita oferty: …………………………………………………………………………………………………………………………………… zł.

3.Wszystkie raty leasingowe będą w stałej wysokości.

4. Oferuję gwarancję na przedmiot dostawy w wymiarze ……………… miesięcy.

5. Oferuję dostawę samochodów w terminie do dnia ………………….. .

6. Oświadczam, że:

1) spełniam warunki udziału w postępowaniu,

2) zastrzegam / nie zastrzegam1 na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić

Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

3) zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

4) przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w SIWZ,

5) poświadczam wniesienie wadium w kwocie ............................................ PLN w formie .........................................................................................................................

Wskazuję adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium:

........................................................................................................................................

/wypełnia Wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza/

6) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert,

7) powierzę / nie powierzę wykonanie niżej wskazanych części (zakresu) zamówienia podwykonawcy/om:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

8)wszelką korespondencję należy prowadzić na adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………................…

7. Integralną częścią oferty są:

1) ...............................................................

2) ...............................................................

3) ...............................................................

4) ...............................................................

5) ...............................................................

6) ...............................................................

7) …………………...…………………..……………..

8) …………………………………….…………………..

9) ………………………………….…………………….

10) ……………………………………..…………………….

5. Cała oferta składa się z ........................ stron.

...............................,dnia ...................... ...............................................................

/Pieczątka i podpis(y) osób uprawnionych /

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki

na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3  „

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p | Opis Techniczny | Spełnienie wymagań |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: |
| 1. | NOWE |  |  |
| 2. | Rok produkcji nie starszy niż 2018 r. |  |  |
| 3. | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO – 6 o mocy min. 400 KM i max poj. 13 l |  |  |
| 4. | Rozstaw osi min. 5300 mm (pomiędzy pierwszą a trzecią osią) |  |  |
| 5. | Hamulec silnikowy |  |  |
| 6 | Skrzynia biegów półatomat z pedałem sprzęgła |  |  |
| 7. | Przednie zawieszenie, resor, obciążenie min. 8 ton; |  |  |
| 8. | Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 2 poduszki |  |  |
| 9. | Techniczny wariant obciążeniowy min. 11 t dla osi pędnej |  |  |
| 10. | Stabilizator osi przedniej i tylnej |  |  |
| 11. | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |  |  |
| 12. | Druga oś pchana, skrętna i podnoszona |  |  |
| 13. | Koło kierownicy z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach |  |  |
| 14. | Immobiliser |  |  |
| 15. | Układ zabezpieczający blokowanie kół - ABS; |  |  |
| 16. | Hamulec tarczowy osi tylnej |  |  |
| 17. | Hamulec tarczowy osi przedniej |  |  |
| 18. | System stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 19. | Wydech wyprowadzony do góry |  |  |
| 20. | Klimatyzacja z dodatkowy ogrzewaniem kabiny |  |  |
| 21 | Filtr przeciwpyłowy |  |  |
| 22. | Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
| 23. | Dopuszczalna masa całkowita min. 26 000 kg |  |  |
| 24. | Centralny zamek |  |  |
| 25. | Zderzak stalowy |  |  |
| 26. | Światła główne halogenowe podwójne h7 dla ruchu prawostronnego |  |  |
| 27. | Światła do jazdy dziennej spełniające ECE R87 |  |  |
| 28. | Światła pozycyjne |  |  |
| 29. | Boczne światła obrysowe |  |  |
| 30. | Boczne osłony przeciwnajazdowe; |  |  |
| 31. | Tachograf cyfrowy dla 2 kierowców |  |  |
| 32. | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 33. | Komputer pokładowy – komunikaty w języku polskim |  |  |
| 34. | Szyby boczne - drzwi sterowane elektrycznie |  |  |
| 35. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane |  |  |
| 36. | Kabina 3 miejscowa |  |  |
| 37. | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją |  |  |
| 38. | Radio z odtwarzaczem CD z instalacją i antenową |  |  |
| 39. | Kolor kabiny pomarańczowy RAL 2011 |  |  |
| 40. | Apteczka oryginalna luzem |  |  |
| 41. | Gaśnica |  |  |
| 42. | 2 kliny pod koła |  |  |
| 43. | Podnośnik hydrauliczny 12 t |  |  |
| 44. | Trójkąt ostrzegawczy luzem |  |  |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 46. | Dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  |
| 47. | Pojazd oraz wszystkie urządzenia wyposażenia muszą posiadać dopuszczenie do eksploatacji np. certyfikaty, zezwolenia itp. przewidziane polskim prawem. |  |  |
| 48. | Ogumienie na osi w rozmiarze min. 385/65R22,5 z trakcją szosową. Oś napędowa w rozmiarze min. 315/80R22,5 z trakcją szosowo-terenową |  |  |
| 49. | Oś pchana w rozmiarze 315/80R22,5 trakcja szosową. Bieżnik koła zapasowego, opon przednich i osi pchanej – jednakowy. |  |  |
| 50. | Koło zapasowe w rozmiarze 315/80R22,5 |  |  |
| 51. | Zbiornik paliwa min 300 l zbiornik Ad Blue max 40l |  |  |

Parametry techniczne zabudowy samochodu:

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | OPIS TECHNICZNY | Spełnienie warunków |
|  |  | TAK / Właściwe zaznaczyć/ | NIE /Właściwe zaznaczyć/ |
| Zabudowa powinna spełniać następujące wymogi: |
| 1 | Fabrycznie nowa |  |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej trudnościeralnej grubości min 3 mm z podłogą płaską z blachy stalowej trudno ścieralnej grubości min 4 mm |  |  |
| 3 | Skrzynia ładunkowa ożebrowana profilem stalowym |  |  |
| 4 | Pojemność skrzyni ładunkowej powyżej 21 m3 |  |  |
| 5 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne na bocznej ścianie |  |  |
| 6 | Objętość kosza zasypowego min. 2 m3 |  |  |
| 7 | Odwłok wykonany z blachy trudnościeralnej o grubości 3- 8 mm |  |  |
| 8 | Wanna odwłoka wykonana z blachy trudnościeralnej blacha o gr. min.10mm |  |  |
| 9 | Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję min. dwukrotnie gruntowana i lakierowana |  |  |
| 10 | Kolor zabudowy pomarańczowy zbliżony do odcienia RAL 2011 |  |  |
| 11 | Zabudowa musi posiadać znak CE |  |  |
| 12 | zabudowa musi odpowiadać parametrom dotyczącym skrzyni ładunkowej i wanny załadunkowej PN-EN 1501-1 |  |  |
| 13 | Boki skrzyni ładunkowej (po obu stronach) zabudowane tablicami aluminiowymi na całej powierzchni bocznej z zamieszczoną grafiką wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – Załącznik nr 8 |  |  |
| 14 | Układ centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu - zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min 3 zakresach (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia przerwana linia główna smarowania) Ilość punktów smarnych min 30szt. |  |  |
| 15 | Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy, czyli tzw. "szufladowy" |  |  |
| 16 | Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5 |  |  |
| 17 | Prowadnice płyty wypychającej umiejscowione na ścianie zabudowy |  |  |
| 18 | Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na co najmniej trzy inne wartości- przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na wariant: surowce wtórne |  |  |
| 19 | Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów |  |  |
| 20 | czas opróżniania pojemników 110-240l max. 8 sek. |  |  |
| 21 | Czas opróżniania pojemników 660-1100l max. 12 sek. |  |  |
| 22 | Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowanie |  |  |
| 23 | Załadunek pojemników odbywa się bez podnoszenia obrotów silnika |  |  |
| 24 | Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów |  |  |
| 25 | Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym |  |  |
| 26 | Wrzutnik ocynkowany i lakierowany |  |  |
| 27 | Wrzutnik mocowany na śrubach w pełni demontowalny |  |  |
| 28 | Wysokość krawędzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm |  |  |
| 29 | Skrzynka sterownicza umieszczona z boku zabudowy musi posiadać funkcje: |  |  |
| a | Sterowanie wrzutnikiem |  |  |
| b | Start prasy |  |  |
| c | Sygnał dźwiękowy |  |  |
| d | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |  |
| 30 | Siłowniki (dwa) prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka |  |  |
| 31 | Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy |  |  |
| 32 | Dwa wyłączniki bezpieczeństwa |  |  |
| 33 | Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku |  |  |
| 34 | Sterownik dla cyklu pojedynczego |  |  |
| 35 | Sterowanie ręczne |  |  |
| 36 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka |  |  |
| 37 | Sterowanie płytą wypychającą (wsuwanie i wysuwanie) z pulpitu sterowniczego znajdującego się w kabinie kierowcy |  |  |
| 38 | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |  |
| a | Prasy zagęszczającej |  |  |
| b | Podnoszenia i opuszczenia odwłoka |  |  |
| c | Czasu pracy pompy hydraulicznej |  |  |
| 39 | Możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |  |
| 40 | Zdalna diagnostyka zabudowy – (online) przez serwis Wykonawcy w okresie gwarancji |  |  |
| 41 | Włączenie pompy hydraulicznej poprzez sprzęgło elektromagnetyczne |  |  |
| 42 | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: |  |  |
| a | Światła hamowania |  |  |
| b | Kierunkowskazy |  |  |
| c | Dwa światła alarmowe (kogut) z przodu i z tyłu pojazdu |  |  |
| d | Postojowe |  |  |
| e | Reflektory robocze z tyłu – 2szt. |  |  |
| f | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na odwłoku i na kabinie |  |  |
| 43 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |  |
| 44 | Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami ograniczającymi prędkość i jazdę w tył wraz z automatyczną informacją w kabinie kierowcy o tym który stopień jest zajęty |  |  |
| 45 | Sygnał dźwiękowy przy cofaniu się pojazdu |  |  |
| 46 | Zbiornik do mycia rąk |  |  |
| 47 | Wyświetlacz na tablicy wskaźników dotyczących zabudowy w języku polskim |  |  |
| 48 | Pojazdy o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce. |  |  |
| 49 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu |  |  |
| 50 | System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa. |  |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 5

- Znak sprawy: ZPD/2/2018

- Zamawiający:

- …………………………………………

- …………………………............................

- (pełna nazwa/firma, adres)

- Wykonawca:

- ………………………………………………..

- …………………………..............................

- (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

- NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- ……………………………………………

- …………………………..............................

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

- reprezentacji)

- Oświadczenie wykonawcy

- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………….. ……………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez………………………………………………………………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..……………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- ………………………………………….…

- (podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………...……………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

- i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………

- (podpis)

Załącznik Nr 6

…………………………..

/pieczęć wykonawcy/

WYKAZ DOSTAW*

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa używanego teleskopowego podnośnika koszowego na podwoziu powyżej 3,5 tony DMC”.

Nr sprawy ZPD/2/2018

Wykaz wykonania jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, o wartości co najmniej 600.000,00 zł brutto  (słownie : dziewięćset tysięcy złotych , 00 groszy) lub jej równowartości w innej walucie.

| Lp. | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość wykonanej dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa podmiotu, adres, nr. telefonu, nr faksu itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez przedmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu- oświadczenie wykonawcy.

………………………………………………………………………

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 7

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki

na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3  „ Nr sprawy ZPD/2/2018

Przedkładam w trybie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), oświadczenie że:

Ja (imię i nazwisko):

reprezentujący wykonawcę /firmę/ (nazwa firmy):

- nie należę do grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 8

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów

ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3„ prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 9

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

......................................................

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie

ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY

................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą

zobowiązuję się do udostępnienia firmie .............................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[należy podać:

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności 
   zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym  o pojemności zabudowy powyżej 21 m3„

.....................................................................

Podpisano - Podmiot udostępniający2

(imię, nazwisko   i podpis)

.

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

.............................................................

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 10

Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………………

Data, podpis

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).