Załącznik nr 1do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - POJEMNIKI METALOWE O POJEMNOŚCI 1100 LITRÓW NA ODPADY KOMUNALNE WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANEJ

1100 l – metalowe ocynkowane z pokrywą półokrągłą – 30 sztuk

- wykonane z blachy min.2mm,

- wyposażone w 4 kółka jezdne  w tym 2 przednie z hamulcami

- pokrywa wyposażona w hamulec

- system rozładunku (boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

CZEŚĆ II - POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE I SEGREGOWANE Z TWORZYSZ SZTUCZNYCH

1Pojemnik 60 litrowe– 50 sztuk

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne

- Gatunek I

- przystosowanie do rozładunku grzbietowego zgodnie z norma DIN

- Kolor pojemników:  czarny

2. Pojemniki 120 litrowe– 300 sztuk

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne

- Gatunek I

- przystosowanie do rozładunku grzbietowego zgodnie z norma DIN

- Kolor pojemników:  czarny

3. Pojemnik 240 litrowe– 300 sztuk

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne

- Gatunek I

- przystosowanie do rozładunku grzbietowego zgodnie z norma DIN

- Kolor pojemników:  czarny

4. Pojemnik 360 litowe– 70 sztuk

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne

- Gatunek I

- przystosowanie do rozładunku grzbietowego zgodnie z norma DIN

- Kolor pojemników:  czarny

5. Pojemniki 660 litrowe  – 70 sztuk

a.  Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

b.  wyposażone w 4 kółka jezdne, w tym 2 przednie z hamulcami

c.  Gatunek I

d.  dwa systemy rozładunku ( grzbietowy i boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

e.  Kolor pojemników:  czarny

6. Pojemniki 1100 litrowe na odpady komunalne– 100 sztuk

a.  klapa półokrągła bez otworów wsypowych

b.  Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

c. wyposażone w 4 kółka jezdne ,w tym 2 przednie z hamulcami

d. Gatunek I

d.  dwa systemy rozładunku ( grzbietowy i boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

e.  Kolor pojemników:  czarny

7. Pojemniki nowe na odpady segregowane  240 litrowe

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne , Gatunek I

- zawiera miejsce na instalację elektronicznych chipów

- dwa systemy rozładunku ( grzbietowy i boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

- Kolor pojemników:

1) 30 szt. żółtych ( metale i tworzywa sztuczne )

2) 30 szt. zielonych ( szkło )

3)30 szt. niebieskich ( makulatura )

4) 150 sztuk brązowych (BIO)

8.  Pojemniki na odpady segregowane 360 litrowe

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 2 kółka jezdne , Gatunek I

- zawiera miejsce na instalację elektronicznych chipów

- dwa systemy rozładunku ( grzbietowy i boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

- Kolor pojemników:

  - 20szt. żółtych ( metale i tworzywa sztuczne )

  - 20 szt. zielonych ( szkło )

  - 20 szt. niebieskich ( makulatura )

  - 40 sztuk brązowych (BIO)

9. Pojemniki na odpady segregowane 1100 litrowe

płaską pokrywą i otworami wrzutowymi

- płaska pokrywa z otworami wrzutowymi

- Standardowe z tworzywa sztucznego z czystego polietylenu

- wyposażone w 4 kółka jezdne , w tym 2 przednie z hamulcami

- Gatunek I

- zawiera miejsce na instalację elektronicznych chipów

- dwa systemy rozładunku ( grzbietowy i boczny czopowy za pomocą wideł zgodnie z normą DIN)

g.   Kolor pojemników:

1) 25 szt. żółtych ( metale i tworzywa sztuczne )

2) 25 szt. zielonych ( szkło )

3) 25 szt. niebieskich (papier )

4) 25 sztuk brązowe (BIO)

CZEŚC III KONTENERY

1. Kontenery na odpady  o pojemności 32 m3 z plandeką (system zwijany)  –  6 sztuk

- wykonane wg normy DIN 30722,
- zaczep hakowy na wysokości 1570 mm,
- pojemność min. 32 m3,
- długość wewnętrzna min. 6000 mm,
- szerokość wewnętrzna min. 2300 mm, 
- wysokość wewnętrzna min. 2300 mm,
- kolor RAL 2011,
- spoiny ciągłe na ramie nośnej,
- dno wykonane z blachy min 4 mm,
- poszycie boczne z blachy min 3 mm,
- konstrukcja bez poprzeczki górnej od strony drzwi,

- drzwi dwuskrzydłowe z zamknięciem
- rolki podporowe po stronie drzwi,
- wieniec rurowy,
- ożebrowanie spodu co 750 mm z ceownika min. 80 x 50 x 3 mm,
- spód zaokrąglony,
- bok tłoczony,

- drabinka w przedniej części.

2. Kontenery o pojemności 15 m3  z plandeką (system zwijany) – 5 sztuk

wykonane wg normy DIN 30722,
- zaczep hakowy na wysokości 1570 mm,
- pojemność min. 15 m3,
- długość wewnętrzna min. 6000 mm,
- szerokość wewnętrzna min. 2300 mm, 
- wysokość wewnętrzna min. 1100 mm,
- kolor RAL 2011,
- spoiny ciągłe na ramie nośnej,
- dno wykonane z blachy min 4 mm,
- poszycie boczne z blachy min 3 mm,
- konstrukcja bez poprzeczki górnej od strony drzwi,
- rolki podporowe po stronie drzwi,
- wieniec rurowy,
- ożebrowanie spodu co 750 mm z ceownika min. 80 x 50 x 3 mm,
- spód zaokrąglony,
- bok tłoczony,

- możliwość montowania plandeki,

- drabinka w przedniej części

3. Kontenery o pojemności 10 m3  - 2 sztuki

4. Kontenery pojemności 7 m3  - 12 sztuk

5. Kontenery o pojemności 5,5 m3 – 14 sztuk

Specyfikacja techniczna

- kontenery należy wykonać zgodnie z normą DIN30720,

- kontenery przeznaczone do zabudowy bramowej,

- uchwyt wyładunkowy podwójny wg rysunku nr 1

- malowane farbą podkładową oraz dwukrotnie farba nawierzchniową w kolorze RAL 2011,

- możliwość składowania i transportu „jeden w drugim”,

- uchwyty do mocowania siatki zabezpieczającej,

- szczegóły określają: tabela nr 1 rysunek nr 1.

Tabela nr 1

| Nr zadania | J.m | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemność muldy | m3 | 7 | 5,5 | 10 |
| Długość | mm | 3500 | 3250 | 4200 |
| Szerokość |  | 1700 | 1700 | 1700 |
| Wysokość |  | 1450 | 1250 | 1800 |
| Grubość blachy | Poszycie ścian |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Dno + ściana przednia |  | 5 | 4 | 4 |
| Obramowanie ceownik |  | 80x50x3 | 80x50x3 | 100x50x3 |

Rysunek nr 1

6. Kontenery o pojemności 2,2 m3 – 10 sztuk

- Pojemnik stalowy  do przedniego załadunku wersji ocynkowanej,

- Wykonany z blachy min. 2 mm,

- Elementy konstrukcyjne z blachy min. 4 mm,

- Pokrywa wyposażona w min. 3 klapy: dwie z przodu pojemnika oraz jedna z tyłu,

- Kieszenie boczne jednolite z blachy min. 6 mm,

- Opróżnianie pojemnika śmieciarką w systemie FAUN-FRONTRRESS lub o równoważnych parametrach do  przedniego załadunku,

Wszystkie pojemniki muszą spełniać Europejska Normę Techniczną EN 840

Pojemniki z tworzyw sztucznych muszą posiadać atest PZH

................................................                                                                           Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OFERTA

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

„Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na rok 2019” ZPD/1/2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………..…….

Siedziba……………………...…………………………………………………………….….

Nr telefonu ..…………………………Nr faksu ..……………………………

Adres e-mail (obowiązkowo)…………………………………

nr NIP ………………………………………..nr REGON …………………………………..

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Adres:

ul. Gostkowska 83,  
06-400 Ciechanów

3. Zobowiązania Wykonawcy:

Stosownie do ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie przetargu nieograniczonego znak: ZPD/1/2019 ogłoszonego w dniu 14.01.2019 Na:  Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na rok 2019” podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem przetargu w pełnym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

CZEŚĆ I

za kwotę brutto………………………….................................................................................zł

(słownie:..............................................................................................................................................)

kwota netto ……..………........................................................................................................ zł

należny podatek VAT w wysokości .............. %, tj. …..........................................................zł

II CZĘŚĆ

za kwotę brutto…………………………................................................... zł

(słownie:..............................................................................................................................................)

kwota netto ……..………........................................................................................................ zł

należny podatek VAT w wysokości .............. %, tj. …..............................................zł

CZĘŚĆ III

za kwotę brutto…………………………................................................... zł

(słownie:..............................................................................................................................................)

kwota netto ……..………........................................................................................................ zł

należny podatek VAT w wysokości .............. %, tj. …..............................................zł

4. Czas realizacji zamówionej partii dostawy od momentu przyjęcia  pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego - ……………… dzień/dni ( maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia).

5. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty - wszystkie elementy niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia.

6.  Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umowy określonej w ofercie.

7.  Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w SIWZ,

8.  Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

9. Powierzę / nie powierzę wykonanie niżej wskazanych części (zakresu) zamówienia podwykonawcy/om:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 	gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) – rozdz. 7, zaliczam się do :

mikroprzedsiębiorstw / małych przedsiębiorstw / średnich przedsiębiorstw*

(niepotrzebne skreślić)

11.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  	RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 	pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 	postępowaniu**

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

- …………………………………………………………

......................................................................

pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Miejscowość, data: …........................................

*  por.  zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**  w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 	 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 	swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 	ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) ;

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 	dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 	lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 	przez jego wykreślenie.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Znak sprawy: ZPD/1/2019

- Zamawiający:

- …………………………………………

- …………………………............................

- (pełna nazwa/firma, adres)

- Wykonawca:

- ………………………………………………..

- …………………………..............................

- (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

- NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

- reprezentowany przez:

- ……………………………………………

- …………………………..............................

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

- reprezentacji)

- Oświadczenie wykonawcy

- składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………….. ……………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez………………………………………………………………………………………………………(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..……………………………………… (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- ………………………………………….…

- (podpis)

- INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………...……………………….... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

- i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia  zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

- …………………………………………

- (podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów

ul. Gostkowska 83

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie  owych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok „ prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Ciechanowie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

##### Załącznik nr 5do SIWZ

WZÓR  UMOWY  ZPD/ 1 /2019

na „ Dostawę fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok „

zawarta w dniu............................. r. w Ciechanowie

pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000127151  z kapitałem

zakładowym w wysokości 12.947.500,- zł.

reprezentowanym przez :

1.	Prezes Zarządu – Mirosław Szymańczyk

zwanym dalej  ZAMAWIAJĄCYM

a

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1.

zwany dalej  WYKONAWCĄ

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „ Dostarczenie fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok „

- Przedmiot umowy został określony następująco :

| Lp. | Typ pojemnika | Ilość szt. | Termin pierwszej dostawy/Ilość sztuk* | Cena netto za 1 szt. [zł] | Wartość brutto ( poz.3*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CZĘŚĆ I |
| 1 | Pojemniki metalowe 1100 l | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /10 szt |  |  |
| CZĘŚĆ II |
| 1 | Pojemniki na odpady komunalne 1100 l z półokrągłą klapą (czarne) | 100 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/30 szt |  |  |
| 2 | Pojemniki na odpady komunalne 660 l (czarne) | 70 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/20 szt |  |  |
| 3 | Pojemniki na odpady komunale 360 l (czarne) | 70 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /20 szt |  |  |
| 4 | Pojemniki na odpady komunalne 240 l (czarne) | 300 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /50 szt |  |  |
| 5 | Pojemniki na odpady komunalne 120 l (czarne) | 300 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /50 szt |  |  |
| 6 | Pojemniki na odpady komunalne 60 l (czarne) | 50 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/10 szt |  |  |
| 7 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l zielone (szkło) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 8 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l niebieskie (papier) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 9 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 10 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l brązowe (BIO) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 11 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l zielone (szkło) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 12 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l niebieskie (papier) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 13 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 14 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l brązowe (BIO) | 40 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /10 szt |  |  |
| 15 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l zielone (szkło) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy / 5 szt |  |  |
| 16 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l 10.02.2019/niebieskie (papier) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 17 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 18 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l brązowe (BIO) | 150 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /30 szt |  |  |
| RAZEM |  |
| CZĘŚĆ III |
| 1 | Kontener 32 m3 | 6 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy/3 szt |  |  |
| 2 | Kontener 15 m3 | 5 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /2 szt |  |  |
| 3 | Kontener 10 m3 | 2 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /1 szt |  |  |
| 4 | Kontener 7 m3 | 12 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /3 szt |  |  |
| 5 | Kontener 5,5 m3 | 14 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 6 | Kontener 2,2 m3 | 10 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| RAZEM |  |

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego

§2

Terminy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu umowy nie później niż do  31.12.2019 r.

2. Strony zastrzegają możliwość etapowego dostarczenia pojemników po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego częściowego zamówienia drogą mailową bądź faxem, przy czym dostawa powinna być wykonana w terminie …..(zgodnie z formularzem cenowym)  dni roboczych od dnia otrzymania częściowego zamówienia.

3. Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w ust .l lub wcześniej po zrealizowaniu zamówienia.

§3

Wartość przedmiotu umowy

- Zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi:

ZADANIE I

…................,- zł. netto + podatek VAT (23%)......................zł. = ....................zł. brutto

Słownie:.......................................................................................................................zł.

ZADANIE II

…................,- zł. netto + podatek VAT (23%)......................zł. = ....................zł. brutto

Słownie:.......................................................................................................................zł.

ZADANIE III

…................,- zł. netto + podatek VAT (23%)......................zł. = ....................zł. brutto

Słownie:.......................................................................................................................zł.

- Wynagrodzenie opisane w ust. l. należne za wykonanie niniejszej umowy w całości obejmuje

wszystkie koszty związane z prawidłową jej realizacją oraz warunkami stawianymi przez

Zamawiającego.

- Wynagrodzenie oraz poszczególne ceny jednostkowe w okresie obowiązywania umowy nie ulegną

zmianie.

- Wynagrodzenie wykonawcy będzie rozliczane na podstawie faktur płatnych w terminie 14 dni od daty ich  dostarczenia Zamawiającemu na zasadach wskazanych w dalszej części  niniejszej Umowy.

- W przypadku wprowadzenia zmiany stawki VAT przez Ministerstwo Finansów, rozliczenia będą się odbywały na podstawie nowych stawek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT (NIP-566-16-43-631) i upoważnia Wykonawcę  do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§4

Obowiązki Zamawiającego

1.   Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2.  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru technicznego pojemników w dniu dostawy i podpisani  protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle listem

poleconym lub faxem  reklamację Wykonawcy, który odpowie na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi Wykonawcy na reklamacji  Zamawiającego w ustalonym terminie będzie równoznaczny z jej uznaniem.

3.  Warunkiem koniecznym uprawniającym Wykonawcę do wystawienia faktury jest podpisanie

protokołu   odbioru przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 2 albo dojście do porozumienia między  Stronami w ramach postępowania reklamacyjnego o którym mowa w ust. 2.

§5

Obowiązki Wykonawcy

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.

2.  Dostarczenie pojemników na odpady komunalne i segregowane nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

3.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących

przedmiotu  umowy i wydania wszelkich dokumentów dotyczących tego przedmiotu.

§6

Wymagany okres gwarancji i rękojmi

1.    Wykonawca na cały przedmiot zamówienia udziela pełnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

2.     W okresie gwarancji Zamawiający powiadomi niezwłocznie (pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną)    Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub wadach w dostarczonych pojemnikach powstałych na skutek zastosowania niewłaściwych materiałów lub wad ukrytych

3.    Naprawy gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od  momentu zgłoszenia reklamacji.

4.    W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe pojemniki na nowe, wolne od wad    w   przypadku wystąpienia wad , których nie da się usunąć lub naprawić lub w przypadku wystąpienia tej   samej wady lub uszkodzenia po raz trzeci.

5.    Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od dnia  dostarczenia pojemników do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

6.    W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad i usterek pojemników będzie musiał zabrać je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe pojemniki i dostarczy je po naprawie na własny koszt odpowiedzialność.

7.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych za opóźnienie w naprawie

gwarancyjnej przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 pkt.1 c umowy będącej załącznikiem SIWZ.

§ 7

Kary umowne

1.  Wykonawca może zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a. Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy 0,1% za każdy dzień zwłoki, nie

więcej jednak niż 5% wartości brutto dostawy, której zwłoka dotyczy.

b. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 5% wartości przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.

c.  Za niedotrzymanie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2% wartości brutto dostawy, której ta zwłoka dotyczy.

2. Zamawiający zapłaci karę: umowną Wykonawcy:

a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - 5% wartości

przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1.

3. Zamawiający może dochodzić roszczenia uzupełniającego ponad wartość kar umownych do

wysokości poniesionej szkody.

§8

Postanowienia końcowe

1.    Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą

rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegać będą rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień Publicznych.

4.   Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

5.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla strony.

.........................................................…...                            ………………………………………

Zamawiający                                                                                                     Wykonawca

Załącznik Nr 6 do SIWZ

…………………………..

/pieczęć wykonawcy/

WYKAZ DOSTAW*

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie  nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok”.

Nr sprawy ZPD/1/2019

Wykaz wykonania jednej dostawy o podobnym charakterze, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, o wartości co najmniej :

Część I – 15000 zł brutto

Część II – 100 000 zł brutto

Część III – 100 000 zł brutto

| Lp. | Przedmiot dostawy | Data wykonania | Wartość wykonanej dostawy | Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa podmiotu, adres, nr. telefonu, nr faksu itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*Do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez przedmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentu- oświadczenie wykonawcy.

………………………………………………………………………

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna

i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

# Załącznik Nr 7

........................................................

/pieczęć wykonawcy/

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie  nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok „ Nr sprawy ZPD/1/2019

Przedkładam w trybie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), oświadczenie że:

Ja (imię i nazwisko):

reprezentujący wykonawcę /firmę/ (nazwa firmy):

- nie należę do grupy kapitałowej*

- należę do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

................................................................................

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 8 do SIWZ

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

......................................................

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie

ul. Gostkowska 83

06-400 Ciechanów

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY

................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą

zobowiązuję się do udostępnienia firmie .............................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

[należy podać:

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności 
   zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]

„Dostawa fabrycznie  owych pojemników na odpady komunalne i segregowane na 2019 rok „

.....................................................................

Podpisano - Podmiot udostępniający2

(imię, nazwisko   i podpis)

.

Załącznik wypełniają ci Wykonawcy, którzy będą wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia niezbędne zasoby innych podmiotów.

Załącznik nr  9 do SIWZ

………...……………….……

pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZPD/1/2019 na:

„Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane na rok 2019”

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Typ pojemnika | Ilość szt. | Termin pierwszej dostawy/Ilość sztuk* | Cena netto za 1 szt. [zł] | Wartość brutto ( poz.3*5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CZEŚĆ I |
| 1 | Pojemniki metalowe 1100 l | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /10 szt |  |  |
| CZEŚĆ II |
| 1 | Pojemniki na odpady komunalne 1100 l z półokrągłą klapą (czarne) | 100 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/30 szt |  |  |
| 2 | Pojemniki na odpady komunalne 660 l (czarne) | 70 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/20 szt |  |  |
| 3 | Pojemniki na odpady komunale 360 l (czarne) | 70 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /20 szt |  |  |
| 4 | Pojemniki na odpady komunalne 240 l (czarne) | 300 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /50 szt |  |  |
| 5 | Pojemniki na odpady komunalne 120 l (czarne) | 300 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /50 szt |  |  |
| 6 | Pojemniki na odpady komunalne 60 l (czarne) | 50 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy/10 szt |  |  |
| 7 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l zielone (szkło) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 8 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l niebieskie (papier) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 9 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 10 | Pojemnik na odpady segregowane 1100 l brązowe (BIO) | 25 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 11 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l zielone (szkło) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 12 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l niebieskie (papier) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 13 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 20 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 14 | Pojemnik na odpady segregowane 360 l brązowe (BIO) | 40 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /10 szt |  |  |
| 15 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l zielone (szkło) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy / 5 szt |  |  |
| 16 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l 10.02.2019/niebieskie (papier) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 17 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l żółte (metale i tworzywa sztuczne) | 30 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 18 | Pojemnik na odpady segregowane 240 l brązowe (BIO) | 150 | W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy /30 szt |  |  |
| RAZEM |  |
| CZEŚĆ III |
| 1 | Kontener 32 m3 | 6 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy/3 szt |  |  |
| 2 | Kontener 15 m3 | 5 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /2 szt |  |  |
| 3 | Kontener 10 m3 | 2 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /1 szt |  |  |
| 4 | Kontener 7 m3 | 12 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /3 szt |  |  |
| 5 | Kontener 5,5 m3 | 14 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| 6 | Kontener 2,2 m3 | 10 | W ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy /5 szt |  |  |
| RAZEM |  |

* następne dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego

Miejscowość,………………… data: …..........................

.......................................................................

(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej do reprezentacji 	 Wykonawcy)