ZPD/1/2014

Załącznik nr 1 A

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

Samochód ciężarowy Tabela 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | NOWE | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2013 r. | TAK |  |
| 3 | Silnik spełniający normę emisji spalin min Euro 5 o mocy 180 kW w technologii Common Rail, 6 cylindrowy | TAK |  |
| 4 | Podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody | TAK |  |
| 5 | Płomieniowe urządzenie rozruchowe | TAK |  |
| 6 | Skrzynia biegów wyposażona w bieg pełzający, min 8 biegów do przodu i jeden do tyłu | TAK |  |
| 7 | Sprzęgło przystosowane do trudnych warunków pracy, wzmocnione (grubość okładziny min. 5mm) | TAK |  |
| 8 | Wlot powietrza oraz wydech spalin wyprowadzony do góry | TAK |  |
| 9 | Przystawka odbioru mocy dostosowana do zabudowy | TAK |  |
| 10 | Podwozie wyposażone w podwójną pompę zębatą -tandempompę | TAK |  |
| 11 | Przednie zawieszenie paraboliczne o dopuszczalnym obciążeniu min 7,5 t | TAK |  |
| 12 | Przednia oś nośności min 7t | TAK |  |
| 13 | Tylne zawieszenie powietrzne o dopuszczalnym obciążeniu min 12 t | TAK |  |
| 14 | Tylna oś o nośności min 13t | TAK |  |
| 15 | Przełożenie tylnego mostu dostosowane do trudnych warunków pracy | TAK |  |
| 16 | Stabilizator osi przedniej i tylnej | TAK |  |
| 17 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK |  |
| 18 | Zbiornik paliwa min 250 l | TAK |  |
| 19 | Układ kierowniczy z kierownicą regulowaną w dwóch płaszczyznach i immobilizerem | TAK |  |
| 20 | Rozstaw osi min 4000 mm,max 4200 mm dopasowany do zabudowy | TAK |  |
| 21 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, ASR, ESP | TAK |  |
| 22 | Podwozie wyposażone w centralny zamek | TAK |  |
| 23 | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane | TAK |  |
| 24 | Kabina dzienna trzyosobowa o długości min 1600 mm wyposażona w automatyczną klimatyzacje | TAK |  |
| 25 | Radio z odtwarzaczem CD instalacją i anteną | TAK |  |
| 26 | Wywietrznik dachowy | TAK |  |
| 27 | Elektryczne podnośniki szyb | TAK |  |
| 28 | Dodatkowe światła dalekosiężne i przeciwmgielne | TAK |  |
| 29 | Oświetlenie dla pługu zamontowane fabrycznie | TAK |  |
| 30 | Synchronizacja sterowania siły wyrzutu pomiędzy prędkością pojazdu a rozsypywarką | TAK |  |
| 31 | Reflektor roboczy w tylnej części kabiny oświetlający pole pracy zamontowanego urządzenia | TAK |  |
| 32 | 2 akumulatory min 170 Ah | TAK |  |
| 33 | Włącznik główny sterowany mechanicznie | TAK |  |
| 34 | Opony 22’ min 315/80R22,5 | TAK |  |
| 35 | Tachograf cyfrowy | TAK |  |
| 36 | Kolor kabiny RAL 2011 | TAK |  |
| 37 | Kolor podwozia RAL 9011 |  |  |
| 38 | Gaśnica | TAK |  |
| 39 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 40 | Klin pod koła | TAK |  |
| 41 | Klucz do kół | TAK |  |
| 42 | Certyfikaty, zezwolenia Instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim (Instrukcja zawierająca katalog części zamiennych, oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). itp. w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Pojazd o w/w parametrach technicznych muszą być wcześniej eksploatowane w Polsce. | TAK |  |
| 44 | Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji | TAK |  |

ŻURAW ZAŁADUNKOWY  TABELA Nr 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Żuraw załadunkowy powinien spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Dwa ramiona wysuwane hydraulicznie | TAK |  |
| 2 | Wysięg hydrauliczny min. 8 m | TAK |  |
| 3 | Moment udźwigu min. 85 kNm | TAK |  |
| 4 | Moment obrotowy żurawia min. 17 kNm | TAK |  |
| 5 | Masa żurawia nie większa jak 1250 kg | TAK |  |
| 6 | Maksymalny wysięg do 7,90 m | TAK |  |
| 7 | Minimalny udźwig przy maksymalnym wysięgu 1070 kg | TAK |  |
| 8 | Maksymalny udźwig min. 4.300 kg | TAK |  |
| 9 | Kąt obrotu min. 390o | TAK |  |
| 10 | Nogi podporowe ręcznie wysuwane i hydraulicznie opuszczane | TAK |  |
| 11 | Kolumna żurawia odlewana | TAK |  |
| 12 | Sterowanie żurawiem ręczne z obu stron żurawia | TAK |  |
| 13 | Zamocowanie żurawia poprzez trójpunktowy mostek | TAK |  |
| 14 | Elektroniczny ogranicznik udźwigu wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym o procentowym i liczbowym obciążeniu siłowników podnoszących | TAK |  |
| 15 | System zarządzający udźwigiem żurawia w zależności od szerokości rozstawu podpór - dwa tryby udźwigu- udźwig ograniczony przy podporach w obrysie lub częściowo schowanych belkach oraz maksymalny udźwig przy belkach podporowych wsuniętych maksymalnie | TAK |  |
| 16 | Czujnik położenia ramienia wewnętrznego | TAK |  |
| 17 | Wyposażony w dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne | TAK |  |
| 18 | Otwieradło do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | TAK |  |
| 19 | Kolor żurawia RAL 3020 | TAK |  |

Zabudowa - urządzenie bramowe  TABELA Nr 3

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Urządzenie bramowe powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Minimalny udźwig urządzenia przy złożonych ramionach teleskopowych do 10.000 kg | TAK |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie w układzie 280 kg/cm2 | TAK |  |
| 3 | Dwa haki blokujące | TAK |  |
| 4 | Wysuwane ramiona na długości 1.100-1.200 mm | TAK |  |
| 5 | Podpory urządzenia wysuwane pod kątem do tyłu zabezpieczone przed opadaniem zaworem zwrotnym | TAK |  |
| 6 | Czas załadunku kontenera do 40 sekund | TAK |  |
| 7 | Czas rozładunku kontenera do 35 sekund | TAK |  |
| 8 | Rozdzielacz zamontowany na zewnątrz pojazdu | TAK |  |
| 9 | Zawór regulujący równobieżność wysuwu ramion teleskopowych | TAK |  |
| 10 | Szybki ruch przy opuszczaniu nieobciążonych ramion lub odstawianiu pustego kontenera | TAK |  |
| 11 | Filtr wysokociśnieniowy ze wskaźnikiem zanieczyszczenia | TAK |  |
| 12 | Zestaw klinów nastawnych zabezpieczających kontener | TAK |  |
| 13 | Zbiornik oleju hydraulicznego | TAK |  |
| 14 | Zawór odcinający przy zbiorniku oleju | TAK |  |
| 15 | Układ sterowania urządzeniem z zewnątrz z lewej strony | TAK |  |
| 16 | Masa urządzenia max do 3000 kg | TAK |  |
| 17 | Łańcuchy z regulowaną długością na ogniwach, skok co ogniwo | TAK |  |
| 18 | Zabezpieczenie zaczepów łańcuchów przed wczepianiem się w czasie jazdy z polera kontenera | TAK |  |
| 19 | Możliwość załadunku kontenera stojącego poniżej poziomu gruntu do 500 mm | TAK |  |
| 20 | Przeznaczony do transportu kontenerów typu MULDA wg normy 30720 i kontenerów typu KP7-KP10 | TAK |  |
| 21 | Lakierowanie w kolorze RAL 2011 | TAK |  |

Pojazd może posiadać inne układy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy i komfort pracy.

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)