ZPD/3/2014

Załącznik nr 1 B

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

POSYPYWARKA Tabela 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Posypywarka powinna spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Fabrycznie nowa | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 3 | Zbiornik stalowy śrutowany i lakierowany metoda proszkową o pojemności min 4 m3 | TAK |  |
| 4 | Napęd hydrauliczny zabudowany na podwoziu przez odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej z pompą tandemową ( również do sterowania pługiem) przez przekładnię pasową stanowiącą fabryczne wyposażenie podwozia | TAK |  |
| 5 | Przystosowana do montażu na podwoziu samochodowym za pomocą mechanizmu bramowego | TAK |  |
| 6 | Układ solankowy o pojemności min 1750 litrów - 2 zbiorniki po obu stronach posypywarki | TAK |  |
| 7 | Dostosowana do rozsypywania różnych materiałów np. chlorek sodu, chlorek wapnia, piasek, mieszanka chlorowo-solna, mieszanka piaskowo- solna z możliwością zaprogramowania parametrów rozsypywanego materiału : ciężaru właściwego lub wielkości ziaren (granulacji) | TAK |  |
| 8 | Taśmowy system podawania środków chemicznych o szerokości taśmy min 400 mm | TAK |  |
| 9 | Profilowana gumowa taśma transportera, na całej długości podparta na płycie ślizgowej zapewniająca rozdrabnianie zbrylonego lub zawilgoconego materiału poprzez ograniczenie otwarcia klapy dozującej do wysokości: 30 mm dla soli, 120 mm dla piasku | TAK |  |
| 10 | Dozowanie dawki rozsypywanego materiału poprzez zmianę prędkości taśmy transportowej | TAK |  |
| 11 | Regulowana wysokość talerza rozrzucającego | TAK |  |
| 12 | Programowanie wartości max. i min. parametrów posypywarki i zabezpieczenie tych wartości kodem przed osobami nieupoważnionymi | TAK |  |
| 13 | Programowanie min. trzech rodzajów materiału stałego i 1 cieczy w tym: 2 rodzaje materiałów ze zwilżaniem i 1 rodzaj na sucho | TAK |  |
| 14 | System stymulacji jazdy z prędkością 30 km/godz. z możliwością zmiany prędkości stymulowanej w zakresie 5-50 km/godz. uruchamianej na postoju lub podczas jazdy z dowolną prędkością za pomocą pilota | TAK |  |
| 15 | Automatyczny system sterowania zapewniający stabilność gęstości posypywania (g/m2) oraz szerokość sypania (m ) nie zależnie od prędkości pojazdu poprzez połączenie z tachografem lub wyjścia sygnału droga prędkość do układu sterowania posypywarki | TAK |  |
| 16 | Szerokość sypania regulowana w zakresie od 2 do 8 m (co jeden metr) | TAK |  |
| 17 | Układ sterowania z kabiny kierowcy zapewniający stopniowanie: z krokiem co 1 g/m2 przy dozowaniu soli w zakresie 5-40 g/m2 , z krokiem co 10 g/m2 przy dozowaniu mieszanki uszorstniającej w zakresie 20-300 g/m2 | TAK |  |
| 18 | Rynna zasypowa oraz talerz rozsypujący wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażona w dwie sprężyny gazowe ułatwiające jej podnoszenie | TAK |  |
| 19 | Asymetryczne posypywanie sterowane z pulpitu | TAK |  |
| 20 | Sita nasypowe ( wielkość oczek ok. 40x40mm) zabezpieczające skrzynie solarki przed załadunkiem brył i zanieczyszczeń | TAK |  |
| 21 | Skrzynia ładunkowa z przykryciem wodoodpornym i mechanizmem otwierania przez operatora stojącego na ziemi | TAK |  |
| 22 | Odczytywanie na pulpicie sterowniczym danych pracy posypywarki tj.: długość przejechanej trasy, zużycie środków chemicznych, zużycie solanki oraz czasu pracy: dziennie z możliwością resetowania, w metrach, kilogramach, litrach, godzinach, narastająco bez resetowania w kilometrach, tonach, m3 , godzinach | TAK |  |
| 23 | Oddzielna zewnętrzna (przenośna ) karta pamięci dowolnie formatowana od 8 do 128 MB pamięci współpracująca z gniazdem złącza na pulpicie sterującym do automatycznego zapisywania w/w danych | TAK |  |
| 24 | Drabinka podnoszona | TAK |  |
| 25 | Gniazda rozłączne pulpitu sterującego w kabinie | TAK |  |
| 26 | Sterowanie posypywarką z pulpitu w kabinie pojazdu | TAK |  |
| 27 | Dodatkowa informacja wyświetlana na pulpicie sterującym: dane posypywarki( nazwa producent, typ, numer seryjny, rok produkcji, wersja oprogramowania), dane pilota oraz panelu sterującego (wersja oprogramowania oraz numer seryjny) | TAK |  |
| 28 | Tylny reflektor umożliwiający obserwację posypywania w nocy (czerwone światło) | TAK |  |
| 29 | Elektroniczny układ kontroli posypywania bezstykowy z czujnikiem podczerwieni umieszczonym przy talerzu rozrzucającym reagujący bezstykowo na strumień rozrzucanego materiału | TAK |  |
| 30 | Kolor pomarańczowy RAL 2011 | TAK |  |
| 31 | Znak bezpieczeństwa CE | TAK |  |

Pług Tabela 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Pług powinien spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
| 3 | Wysokość okładnicy z lemieszem min. 1.100 mm | TAK |  |
| 4 | Długość okładnicy (lemiesza) min. 2.950 mm | TAK |  |
| 5 | Szerokość odśnieżania min 2.5 m | TAK |  |
| 6 | Ciężar pługa max. 520 kg | TAK |  |
| 7 | Napęd sterowania hydrauliczny zabudowany na podwoziu przez odsilnikową przystawkę odbioru mocy do pracy ciągłej z pompą tandemową (również do napędu posypywarki) przez przekładnię pasową stanowiącą fabryczne wyposażenie podwozia | TAK |  |
| 8 | Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość z pustą przestrzenią wewnątrz tłumiącą drgania i hałas podczas pracy | TAK |  |
| 9 | Sterowanie z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenie, opuszczanie, skręcanie na boki, docisk | TAK |  |
| 10 | Tłoczyska siłowników wykonane ze stali szlachetnej lub chromowane | TAK |  |
| 11 | Szerokość przejazdowa z pługiem skręconym o 30o nie większa niż 2,8 m | TAK |  |
| 12 | System bezpieczeństwa z zaworem przeciążeniowym, działający w przypadku nagłego uderzenia w odkładnicę w czasie pracy, powodujący jej uskok przeciwdziałający uszkodzeniu | TAK |  |
| 13 | Jednolita odkładnica z tworzywa sztucznego nie wymagająca dodatkowej konstrukcji metalowej do wyprofilowania jej kształtu | TAK |  |
| 14 | Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego barwionego w kolorze pomarańczowym RAL 2011 (nie malowana) | TAK |  |
| 15 | Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | TAK |  |
| 16 | Tworzywo odkładnicy posiadające „pamięć kształtu” tzn. przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pękając powraca do pierwotnego kształtu | TAK |  |
| 17 | Dwa koła ogumione podporowe samoskrętne z płynną regulacją pionową za pomocą mechanizmu korbowego przystosowane do pracy z prędkością roboczą 60km/h | TAK |  |
| 18 | Dzielone na 4 segmenty gumowe listwy zgarniające, uchylne niezależnie do siebie z możliwością regulacji naciągu | TAK |  |
| 19 | System hydrauliczny umożliwiający prace pługa w położeniu pływającym | TAK |  |
| 20 | Płyta montażowa po stronie pługa DIN 5 | TAK |  |
| 21 | Listwy zgarniające uchylne o min. 75o niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych (nawiniętych) w osi obrotu listew | TAK |  |
| 22 | Odboje przykrawężnikowe po lewej i prawej stronie pługa | TAK |  |
| 23 | Oświetlenie robocze stanowiące fabryczne wyposażenie podwozia | TAK |  |
| 24 | Zabezpieczenie utrzymujące pług w pozycji transportowej | TAK |  |
| 25 | Światła konturowe pługa | TAK |  |
| 26 | Biało-czerwone pasy odblaskowe na skraju pługa | TAK |  |
| 27 | Ucho transportowe do demontażu i transportu pługa | TAK |  |
| 28 | Podpory demontażowe | TAK |  |

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)