ZPD/5/2014

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

Samochód ciężarowy Tabela 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsze niż 2005 | TAK |  |
| 2 | Przebieg nie większy niż 150.000 km | TAK |  |
| 3 | Rozstaw osi min. 4500 mm | TAK |  |
| 4 | Zawieszenie na resorach ( przód – tył) | TAK |  |
| 5 | Moc silnika max. 230 kM | TAK |  |
| 6 | Zbiornik paliwa min. 100 l | TAK |  |
| 7 | Pojemność skokowa silnika max. 8900 cm3 | TAK |  |
| 8 | Silnik spełniający normę emisji spalin min Euro 3 | TAK |  |
| 9 | Opony 295/80 R 22,5 ( zużycie do 30%) | TAK |  |
| 10 | Skrzynia biegów manualna 8 + 1 | TAK |  |
| 11 | Tempomat | TAK |  |
| 12 | ABS | TAK |  |
| 13 | Klimatyzacja | TAK |  |
| 14 | Przystawka odbioru mocy PTO | TAK |  |
| 15 | Blenda czołowa przeciwsłoneczna | TAK |  |
| 16 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK |  |
| 17 | Kolor kabiny RAL 2011 | TAK |  |
| 18 | Czołownica do pługa | TAK |  |
| 19 | Światło ostrzegawcza w postaci belki na dachu kabiny | TAK |  |
| 20 | Radio z odtwarzaczem CD instalacją i anteną | TAK |  |
| 21 | Tachograf | TAK |  |
| 22 | Dywaniki pod nogi kierowcy | TAK |  |
| 23 | Pokrowce na siedzenia | TAK |  |
| 24 | Klucz do kół | TAK |  |
| 25 | Podnośnik hydrauliczny | TAK |  |
| 26 | Apteczka | TAK |  |
| 27 | Gaśnica | TAK |  |
| 28 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 29 | Certyfikaty, zezwolenia Instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim (Instrukcja zawierająca katalog części zamiennych, oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). itp. w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji | TAK |  |

ŻURAW hydrauliczny  TABELA Nr 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Żuraw hydrauliczny powinien spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsze niż 2004 | TAK |  |
| 2 | Kolor urządzenia czerwone | TAK |  |
| 3 | Kolumna żurawia spawana | TAK |  |
| 4 | Żuraw z 5 i 6 funkcją | TAK |  |
| 5 | Udźwig żurawia min. 1120 kg | TAK |  |
| 6 | Wysięg żurawia min. 8 m | TAK |  |
| 7 | Podpory wysuwane ręcznie | TAK |  |
| 8 | Ramię żurawia wysuwane hydraulicznie | TAK |  |
| 9 | Sterowanie z poziomu podłoża obustronne | TAK |  |

Zabudowa - urządzenie bramowe  teleskopowe TABELA Nr 3

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Urządzenie bramowe powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsze niż 2009 | TAK |  |
| 2 | Kolor urządzenia czarne | TAK |  |
| 3 | Długość platformy załadowczej min 3650 mm | TAK |  |
| 4 | Do przewozu kontenerów od 5 m3 do 10 m3 | TAK |  |
| 5 | Udźwig urządzenia bramowego do 12 T | TAK |  |
| 6 | Ramiona teleskopowane hydraulicznie | TAK |  |
| 7 | Sterowanie na zewnątrz pojazdu | TAK |  |
| 8 | Blokowanie kontenera przy kiprowaniu na jeden hak | TAK |  |
| 9 | Masa urządzenia max. 3300 kg | TAK |  |
| 10 | Długość siłowników głównych min 2100 mm | TAK |  |
| 11 | Ściana przednia chroniąca kabinę z siatki | TAK |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)