ZPD/4/2015

Załącznik nr 1A

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

Samochód typu śmieciarka z przednim załadunkiem Tabela 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji: nie starsze niż 2007 | TAK |  |
| 2 | Rozstaw osi min. 4200mm | TAK |  |
| 3 | Moc silnika min. 300 KM | TAK |  |
| 4 | Układ napędowy 6x2 z podnoszoną i skrętna tylną osią | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita 26.000 kg | TAK |  |
| 6 | Dopuszczalna ładowność 8000 kg | TAK |  |
| 7 | Pojemność silnika min. 10000 cm3 | TAK |  |
| 8 | Norma emisji spalin min. EURO 4 | TAK |  |
| 9 | Zbiornik paliwa min. 300 l | TAK |  |
| 10 | Przebieg nie większy niż 260.000 km | TAK |  |
| 11 | Zawieszenie: przód - resor , tył – pneumatyczne | TAK |  |
| 12 | Ostatnia oś tylna podnoszona i skrętna | TAK |  |
| 13 | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 14 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h | TAK |  |
| 15 | Blokada między mostowa | TAK |  |
| 16 | Kabina 2 osobowa w kolorze pomarańczowym RAL 2011 | TAK |  |
| 17 | Kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 18 | Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców | TAK |  |
| 19 | Instalacja elektryczna i hydrauliczna do ciągnięcia przyczepy | TAK |  |
| 20 | Światło ostrzegawcze z tyłu pojazdu i z przodu | TAK |  |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna | TAK |  |
| 22 | Tempomat | TAK |  |
| 23 | Radio z odtwarzaczem CD instalacją i anteną | TAK |  |
| 24 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej | TAK |  |
| 25 | System ABS | TAK |  |
| 26 | Koła przód R 22,5/55/385 tył R22,5/70/315 (zużycie do 30%) | TAK |  |
| 27 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami | TAK |  |
| 28 | Komfortowy fotel kierowcy z zawieszenie pneumatycznym | TAK |  |
| 29 | Koło zapasowe | TAK |  |
| 30 | Klucz do kół | TAK |  |
| 31 | Podnośnik hydrauliczny | TAK |  |
| 32 | Apteczka | TAK |  |
| 33 | Gaśnica | TAK |  |
| 34 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 35 | Pokrowce na siedzenia | TAK |  |
| 36 | Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 37 | Certyfikaty, zezwolenia Instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim (Instrukcja zawierająca katalog części zamiennych, oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). itp. w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji | TAK |  |

Zabudowa –  TABELA Nr 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Zabudowa powinna spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | System załadowczy z przednim załadunkiem – front loader | TAK |  |
| 2 | Możliwość załadunku pojemników 1,1 m3 2,2 m3; 2,5 m3; 5 m3, 7 m3 i innych pojemników wyposażonych w kieszenie boczne; | TAK |  |
| 3 | Pojemność zbiornika na odpady min. 30 m3 | TAK |  |
| 4 | Światło robocze | TAK |  |
| 5 | Wyposażona w funkcję zgniotu objętości odpadów | TAK |  |
| 6 | Kamera TV z tyłu pojazdu i w okolicy otworu zasypowego oraz monitor w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 7 | Lampa błyskowa | TAK |  |
| 8 | Ramiona do pojemników 1100 litrów | TAK |  |
| 9 | Hydraulicznie regulowane widły | TAK |  |
| 10 | Drabina | TAK |  |
| 11 | Osłony przeciwnajazdowe | TAK |  |
| 12 | Centralne smarowanie | TAK |  |
| 13 | Dźwiękowy sygnał cofania | TAK |  |
| 14 | Pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 15 | Na tyle skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB | TAK |  |
| 16 | Kolor zabudowy pomarańczowy RAL 2011 | TAK |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)