k nr 1 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA ZPD/6/2015

Samochód hakowy – TABELA Nr 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Podwozie powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji: nie starsze niż 2011 | TAK |  |
| 2 | Rozstaw osi min. 4800 mm | TAK |  |
| 3 | Moc silnika min. 400 KM | TAK |  |
| 4 | Układ napędowy 6x2 z podnoszoną tylną osią | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita 26.000 kg | TAK |  |
| 6 | Dopuszczalna ładowność min. 14.500 kg | TAK |  |
| 7 | Podwozie przystosowane pod zabudowę komunalną | TAK |  |
| 8 | Pojemność silnika min. 10000 cm3 | TAK |  |
| 9 | Norma emisji spalin EURO 5 | TAK |  |
| 10 | Zbiornik paliwa min. 300 l | TAK |  |
| 11 | Przebieg nie większy niż 300.000 km | TAK |  |
| 12 | Zawieszenie: przód - resor , tył – pneumatyczne | TAK |  |
| 13 | Skrzynia biegów manualna | TAK |  |
| 14 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 89 km/h | TAK |  |
| 15 | Blokada między mostowa | TAK |  |
| 16 | Kabina 2 osobowa w kolorze pomarańczowym RAL 2011 | TAK |  |
| 17 | Kierownica z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
| 18 | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie | TAK |  |
| 19 | Lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie | TAK |  |
| 20 | Komfortowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym podgrzewany | TAK |  |
| 21 | Tachograf cyfrowy | TAK |  |
| 22 | Sprzęg do ciągnięcia przyczepy | TAK |  |
| 23 | Instalacja elektryczna i hydrauliczna do ciągnięcia przyczepy | TAK |  |
| 24 | Światło ostrzegawcze w postaci belki na dachu kabiny | TAK |  |
| 25 | Klimatyzacja automatyczna | TAK |  |
| 26 | Tempomat | TAK |  |
| 27 | Hamulec silnikowy WEB | TAK |  |
| 28 | Czołownica do montażu pługa | TAK |  |
| 29 | Radio z odtwarzaczem CD instalacją i anteną | TAK |  |
| 30 | Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej | TAK |  |
| 31 | System ABS | TAK |  |
| 32 | Koła R 22,5/80/315 (zużycie do 30%) | TAK |  |
| 33 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami | TAK |  |
| 34 | Koło zapasowe | TAK |  |
| 35 | Kolor podwozia czarny | TAK |  |
| 36 | Klucz do kół | TAK |  |
| 37 | Podnośnik hydrauliczny | TAK |  |
| 38 | Apteczka | TAK |  |
| 39 | Gaśnica | TAK |  |
| 40 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 41 | Pokrowce na siedzenia | TAK |  |
| 42 | Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 43 | Certyfikaty, zezwolenia Instrukcja obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim (Instrukcja zawierająca katalog części zamiennych, oraz ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach). | TAK |  |
| 44 | Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz systemu czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji | TAK |  |

Zabudowa – urządzenie hakowe  TABELA Nr 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Urządzenie hakowe powinno spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsze niż 2011 | TAK |  |
| 2 | Zabudowa urządzeniem hakowym wg normy DIN 30722 o udźwigu 20 000 kg | TAK |  |
| 3 | Urządzenie przystosowane do transportu kontenerów o długości do 7000 mm | TAK |  |
| 4 | Nominalna moc załadunkowa 20 000 kg | TAK |  |
| 5 | Teleskopowane ramię główne długość teleskopowania min. 1300 mm | TAK |  |
| 6 | Wysokość haka min. 1570 mm zgodny z normą DIN 30722 | TAK |  |
| 7 | Funkcja szybkiego składania i rozkładania urządzenia | TAK |  |
| 8 | Funkcja tzw. miękkiego osiadania urządzenia | TAK |  |
| 9 | Sterowanie z kabiny awaryjnie na zewnątrz | TAK |  |
| 10 | Pompa hydrauliczna renomowanego producenta | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie kontenera i posypywarki podczas transportu mechaniczne na kły oraz hydraulicznie | TAK |  |
| 12 | Regulowana tylna belka najazdowa | TAK |  |
| 13 | Centralne smarowanie | TAK |  |
| 14 | Zabezpieczenie gardzieli haka (zapadka) | TAK |  |
| 15 | Zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku w przypadku jego uszkodzenia | TAK |  |
| 16 | Zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę urządzenia | TAK |  |
| 17 | Rurki hydrauliczne stalowe | TAK |  |
| 18 | Oświetlenie robocze z tyłu urządzenia | TAK |  |
| 19 | Zbiornik oleju wyposażony w filtr powrotny oraz wskaźnik poziomu oleju | TAK |  |
| 20 | Konstrukcja stalowa śrutowana a następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz nawierzchniowo farbą w systemie kolorystycznym czarnym lub czerwonym | TAK |  |
| 21 | Aktualne badanie UDT | TAK |  |

Posypywarka -   TABELA Nr  3

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Posypywarka powinna spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsza niż 2004 | TAK |  |
| 2 | Pojemność posypywarki min. 7 m3 | TAK |  |
| 3 | Przystosowana do wciągania urządzeniem hakowym i zabezpieczona przed przesuwaniem przód/tył i na boki. | TAK |  |
| 4 | Napęd od dodatkowego koła | TAK |  |
| 5 | Sterowanie z pilota | TAK |  |
| 6 | Sterownik z zestawem przewodów pod zapalniczkę | TAK |  |
| 7 | Zasobnik oraz konstrukcja stalowa wykonane ze stali, pokryta powłoką lakierniczą | TAK |  |
| 8 | Talerz zasypujący wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 9 | Zbiornik na solankę o pojemności min. 2000 l | TAK |  |
| 10 | Regulacja parametrów posypywania | TAK |  |
| 11 | Zmiana szerokości i kierunku posypywania | TAK |  |
| 12 | Zmiana parametrów posypywania sterowana z kabiny kierowcy | TAK |  |
| 13 | Sita nasypowe zabezpieczające przed załadunkiem brył i zanieczyszczeń | TAK |  |
| 14 | Kolor pomarańczowy RAL 2011 | TAK |  |

Pług -   TABELA Nr  4

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Pług powinien spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2014 | TAK |  |
| 3 | Dostosowany do podwozia trzy osiowego | TAK |  |
| 4 | Konstrukcja pługa metalowa, spawana zabezpieczona antykorozyjnie | TAK |  |
| 5 | Odkładnica z tworzywa sztucznego, szer. min 320 cm | TAK |  |
| 6 | Lemiesze gumowe zachowujące elastyczność i wytrzymałość w niskich temperaturach, odporne na uderzenia oraz przyklejanie się śniegu | TAK |  |
| 7 | Hydrauliczne sterowanie wszystkimi funkcjami roboczymi i pomocniczymi z pulpitu sterującego zamontowanego w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 8 | System zabezpieczający pług przed uszkodzeniami przy najechaniu na przeszkodę, | TAK |  |
| 9 | Własny układ elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 10 | Oświetlenie drogowe i pozycyjne | TAK |  |
| 11 | Dwa koła podporowe regulowane, | TAK |  |
| 12 | Montaż do płyty czołowej pojazdu Zamawiającego | TAK |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)