ZPD/5/2015

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNA

Ciągnik – Tabela nr 1

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……........ |
| --- |
| L.p. | Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie wymagane dla zamawianego ciągnika | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| 2 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | Moc silnika max. 35 KM | TAK |  |
| 4 | Pojemność silnika min. 1600 cm3 | TAK |  |
| 5 | Pojemność zbiornika paliwa min. 25 litrów | TAK |  |
| 6 | Bezpośredni wtrysk paliwa | TAK |  |
| 7 | Napęd 4x4 | TAK |  |
| 8 | Norma emisji spalin min. EURO 3 | TAK |  |
| 9 | Blokada mechanizmu różnicowego | TAK |  |
| 10 | Hydrostatyczne wspomaganie kierownicy | TAK |  |
| 11 | Indywidualne hamulce kół tylnych | TAK |  |
| 12 | Układ hydrauliczny typu otwartego | TAK |  |
| 13 | Pompa narzędzi min. 20,8 l/min | TAK |  |
| 14 | Ręczna dźwignia gazu | TAK |  |
| 15 | Niezależny tylny WOM min. 540 obr/min | TAK |  |
| 16 | Zaczep transportowy TUZ | TAK |  |
| 17 | Siła udźwigu min. 650 kg mierzona na ramionach | TAK |  |
| 18 | Max. masa całkowita do 1300 kg | TAK |  |
| 19 | Regulowany zaczep rolniczy | TAK |  |
| 20 | Regulowane ramiona podnośnika | TAK |  |
| 21 | Kierunkowskazy dostosowane do europejskich wymagań | TAK |  |
| 22 | Dwa światła przednie | TAK |  |
| 23 | Dwa światła tylne | TAK |  |
| 24 | Świtał awaryjne | TAK |  |
| 25 | Światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym (kogut) | TAK |  |
| 26 | Kabina wentylowana i ogrzewana | TAK |  |
| 27 | Dwa lusterka zewnętrzne | TAK |  |
| 28 | Koła z oponami komunalnymi | TAK |  |
| 29 | Zainstalowany przedni podnośnik TUZ | TAK |  |
| 30 | Napęd WOM z przodu ciągnika | TAK |  |
| 31 | Dwie pary gniazd hydraulicznych z tyłu ciągnika | TAK |  |
| 32 | Zestaw gniazd hydrauliki z przodu ciągnika | TAK |  |
| 33 | Gniazda hydrauliczna SCV sterowane joystickiem | TAK |  |
| 34 | Zaczep transportowy i rolniczy | TAK |  |
| 35 | Dostosowany do agregatu międzyosiowego | TAK |  |
| 36 | Regulowany fotel winylowy | TAK |  |
| 37 | Radio wraz z instalacją antenową | TAK |  |
| 38 | Instalacja elektryczna 12V ze złączem elektrycznym 7 pin | TAK |  |
| 39 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 40 | Podnośnik hydrauliczny | TAK |  |
| 41 | Apteczka | TAK |  |
| 42 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji | TAK |  |
| 44 | Gwarancja 24 m-ce | TAK |  |
| 45 | Zezwolenie – oświadczenie, producenta na zainstalowanie systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów wraz z urządzeniem do pomiaru paliwa (przez firmę zewnętrzną) bez utraty gwarancji | TAK |  |

Posypywarka – Tabela nr 2

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Posypywarka powinna spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starsza niż 2014 | TAK |  |
| 2 | Fabrycznie nowa | TAK |  |
| 3 | Ciągniona za ciągnikiem | TAK |  |
| 4 | Pojemność zbiornika min. 300 dm3 | TAK |  |
| 5 | Zbiornik wykonany tworzywa sztucznego odpornego na kontakt z solą i na uderzenia | TAK |  |
| 6 | Wysyp – 15 stopniowa płynna regulacja | TAK |  |
| 8 | Napęd przenoszony z koła, przystosowany do pracy z ciągnikiem | TAK |  |
| 9 | Pełne oświetlenie drogowe | TAK |  |
| 10 | Koła nie mniejsze niż 14’ na oponach zimowych komunalnych | TAK |  |
| 11 | Zaczep rolniczy | TAK |  |
| 12 | Masa rozsiewacza z załadunkiem do 1300 kg | TAK |  |

Pług – Tabela nr 3

| PRODUCENT …………………….. TYP/MODEL …………….…… ROK PRODUKCJI ……....... |
| --- |
| L.p. | Pług powinien spełniać następujące wymogi: | Wymagania | Oferta |
| 1 | Rok produkcji nie starszy 2014 | TAK |  |
| 2 | Fabrycznie nowy | TAK |  |
| 3 | Masa do 160 kg | TAK |  |
| 4 | Szerokość odgarniania w lewo i w prawo max. 1500 mm | TAK |  |
| 5 | Odgarnianie symetryczne | TAK |  |
| 6 | Zbieranie śniegu do środka tzw. odwrócona strzałka | TAK |  |
| 7 | Koła podporowe regulowane | TAK |  |
| 8 | Lemiesze gumowe | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie obrysowe | TAK |  |
| 10 | Możliwość agregowania z ciągnikiem rolniczym | TAK |  |
| 11 | Zawieszenie kopiujące teren | TAK |  |

Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych i innych wymaganych elementów w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań.

Objaśnienia dotyczące zasad wypełnienia specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej:

- Wymogi przy których w kolumnie „Wymagania” wpisane jest „TAK” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie wymogu lub nie wypełnienie pola „Oferta” spowoduje odrzucenie jako niezgodnej z SIWZ.

- Wymogi techniczne przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru – Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego.

.........................................................

(podpis osoby upoważnionej 
         do składania oświadczeń)

……………………………………………

(miejscowość i data)